- Příloha č. 18 – Tabulky požadovaných technických parametrů

V rámci této přílohy jsou specifikovány technické parametry ke každému dílčímu projektu z přílohy č. 6 – Funkční a technické požadavky.

Technické a funkční specifikace nabízeného řešení

Oblast datových center

Konsolidace serverů v datových centrech

Vypuštěno

Migrace KI DC do nové lokality

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| --- | --- |
| Nabízené řešení (projekt) splňuje všechny požadavky uvedené v příslušné kapitole v příloze č. 6 (kapitola 5) |  |

Vybudování komunikační infrastruktury pro nové datové centrum

Vypuštěno

Systém přístupu uživatelů k síťovým prvkům

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| --- | --- |
| Nabízené řešení (projekt) splňuje všechny požadavky uvedené v příslušné kapitole v příloze č. 6 (kapitola 5) |  |

Propojení nového DC pomocí DWDM technologie

Vypuštěno

Virtualizace serverů v demilitarizované zóně (DMZ)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| --- | --- |
| Nabízené řešení (projekt) splňuje všechny požadavky uvedené v příslušné kapitole v příloze č. 6 (kapitola 5) |  |

Zajištění VPN přístupu servisních organizací

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- |
| Výrobce řešení |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného řešení) |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Umístění centrálního prvku řešení v datovém centru |  |
| Forma centrálního prvku je virtuální appliance do Zadavatelem používané virtualizační platformy |  |
| Minimálně 500 licencovaných klientů |  |
| Možnost rozšířit počet klientů na 2000 |  |
| Oddělení od současného VPN systému pro běžné uživatele |  |
| Podpora dvoufaktorové autentizace |  |
| Autentizace pomocí nového systému infrastrukturní autentizace – viz 6.4.1 |  |
| VPN musí být sestavovány, autentizovány a šifrovány silnými algoritmy, dnes považovanými za neprolomitelné a bezchybné, např. RSA, DSA, AES, RC4, SHA |  |
| Podpora klientského softwaru na platformě Windows |  |
| Podpora klientského softwaru na platformě MAC OS-X |  |
| Podpora klientského softwaru na platformě Linux |  |
| Podpora klientského softwaru na platformě Android |  |
| Podpora klientského softwaru na platformě iOS |  |
| Podpora více režimů připojení na klientovi, od osobního systému jednoduchého uživatele až po vzdálenou bránu připojující více sítí |  |
| Podpora řízení přístupu klienta na předem definované zdroje, IP adresy a porty dle jeho úrovně oprávnění |  |
| Podpora spouštění jakékoli aplikace, skriptu na klientské straně na základě specifikované události |  |
| Možnost ověření přítomnosti a aktuálnosti specifikovaných aplikací na klientské straně |  |
| Škálovatelnost počtu připojených klientů až do řádu 100000 |  |
| Podpora HA (active, standby) |  |
| Podpora Datagram Transport Layer Service (DTLS) nad UDP a TLS nad TCP |  |
| Obsahuje API umožňující aplikacím třetích stran integraci na straně serveru i klienta |  |

ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI CENTRÁLNÍHO SYSTÉMU SLUŽEB DNS, DHCP, IPAM

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| --- | --- |
| Systém musí nadále plnit všechny požadavky, které jsou kladeny na současný systém – viz popis současného stavu |  |
| Systém musí podpořit minimálně 40 000 klientů (síťové prvky, IP adresní rozsahy, servery, stanice, IP telefony…) |  |
| Navrhovaný systém splňuje minimálně stejné vlastnosti, které splňuje současný systém – viz popis současného stavu (s výjimkou podpory centrálního řízení externí BigIP F5) |  |
| Systém musí poskytovat funkce zejména (některé požadavky taktéž vychází ze současného stavu – viz popis současného stavu): |  |
| Musí spojovat informace z DNS, DHCP a IPAM a přes grafické rozhraní umožnit řízení těchto služeb |  |
| IPAM funkce musí umožnit hierarchické stromové členění adresního prostoru do kontejnerů, subkontejnerů a dále na úroveň sítí. U vytvořených kontejnerů a sítí je následně možná změna jejich velikosti, rozdělení či sjednocení bez nutnosti smazání. Rovněž musí přehledně informovat o zaplněnosti prostoru kontejnerů/sítí, a to též formou mapy a dashboardu (nástěnky) statistik a aktuálních údajů zdraví |  |
| Musí umožňovat řídit externí DNS a DHCP postavené na platformě Windows |  |
| Musí umožňovat řídit systém rozvažování mezi datovými centry na stávající platformě (viz popis současného stavu) |  |
| Podpora HA každého z členských systémů a FT řešení mezi členskými systémy navzájem |  |
| Musí umožnit vkládání vlastních atributů k jednotlivým objektům (např. lokace) a následně třídění objektů či vyhledávání pomocí těchto vlastních atributů |  |
| Možnost tvorby vlastních logických pohledů a struktur organizace |  |
| DNS musí podporovat funkci DNS views pro tvorbu různých obsahů stejných zón. Dále musí plně podporovat DNSSec |  |
| DHCP musí podporovat automatické rozvažování mezi servery systému tak, aby nedocházelo ke ztrátám adres v poolech |  |
| Systém poskytnout musí grafické rozhraní a též |  |
| command line přístup |  |
| skriptovací API rozhraní (pro programovatelné ovládání) |  |
| integrovanou možnost importu a exportu všech (nebo vytříděných) objektů a jejich atributů (s možností editace importem) |  |
| Musí plně podporovat IPv4 i IPv6 |  |
| Musí umožňovat vyhledávání v celé databázi objektů či jejích částech, za využití full textu či regulárních výrazů. S objekty ve výsledku vyhledávání lze pracovat (edit/delete) a exportovat je |  |
| V rámci jednotlivých kategorií objekty třídit podle vybraných kategoriií, filtrovat je a vyhledávat |  |
| Zobrazovat přehledné mapy obsazenosti sítí |  |
| Umožnit delegaci práv systémem Role Based Administration až do úrovně práv ke konkrétnímu objektu, s přehledným nástrojem pro delegaci práv za využití třídění objektů podle rozšířených kategorií a dalších vlastností, uzpůsobený pro nastavování prostředí s velkými počty objektů (např. tisíce sítí a statisíce objektů) |  |
| Do skupiny systémů tvořící řešení musí být možno přidávat další členy, a to jak formou fyzické appliancí, tak virtuální |  |
| Řídit přístup uživatelů s možností napojení na AD nebo LDAP |  |
| Poskytovat nástroje centrální správy celého prostředí DDI – řízený upgrade jednotlivých systémů, centrální konfigurace |  |
| Napojení a synchronizace s NTP serverem |  |
| Snadné a centrální zálohování a obnova konfigurace celého prostředí nebo jednotlivých členských systémů |  |
| Auditní záznamy o změnách konfigurace formou syslog zpráv |  |
| Komunikace mezi členskými systémy je šifrována a je ověřována na základě certifikátů |  |
| Konfigurační změny realizovat formou transakcí (garance dokončení celé změny) |  |

Optimalizace služby NTP

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| --- | --- |
| Nabízené řešení (projekt) splňuje všechny požadavky uvedené v příslušné kapitole v příloze č. 6 (kapitola 5) |  |

Upgrade serverů s nepodporovaných operačním systémem (Windows + Linux)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| --- | --- |
| Nabízené řešení (projekt) splňuje všechny požadavky uvedené v příslušné kapitole v příloze č. 6 (kapitola 5) |  |

Implementace IPv6 v datových centrech MPSV

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| --- | --- |
| Nabízené řešení (projekt) splňuje všechny požadavky uvedené v příslušné kapitole v příloze č. 6 (kapitola 5) |  |

Automatizace poskytování KI v DC

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Typ zařízení: řadič |  |
| Řadič s redundancí min. N+2 |  |
| Všechny řadiče jsou aktivní (režim all active) |  |
| Grafické uživatelské rozhraní součástí řešení |  |
| Přístupová práva založená na uživatelských rolích |  |
| Možnost rozdělit správu řešení mezi více vzájemně oddělených organizací (multitenantní řešení) |  |
| Dokumentované programátorské rozhraní pro volání všech dostupných funkcí řadiče, včetně těch, které jsou použity v grafickém uživatelském rozhraní |  |
| Možnost definice aplikačních politik, kde jsou servery (fyzické i virtální) a další koncové stanice členěny do skupin podle své funkce na základě charakteristik, jako je IP adresa, MAC adresa, lokace za určitým portem, příslušnost do VLAN, VXLAN, NVGRE a podobných. Ke skupinám jsou pak definovány na abstraktní úrovni komunikační požadavky vůči jiným skupinám |  |

Obměna nepodporovaného HW v Datových centrech

| Typ zařízení s vyhlášeným ukončením podpory ze strany výrobce | Počet kusů |
| --- | --- |
| Zařízení typu A: Supervizor s PN WS-SUP720-3B (doplnění stávajících centr. přepínačů) | 4 |
| Zařízení typu B: Centrální WAN směrovač (záložní) | 10 |
| Zařízení typu C: Přístupový DC přepínač | 4 |
| Zařízení typu D: Karta s PN WS-X4306-GB (doplnění stávajícího centr. přepínače) | 2 |

Zařízení typu A: Náhrada supervizoru s PN WS-SUP720-3B

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Typ zařízení: řídící modul pro modulární přepínač Cisco Catalyst řady 6500-E |  |
| Operační systém (feature set): IP Services Full Encrypt |  |
| Operační paměť DRAM: minimálně 2 GB |  |
| Compact Flash paměť: minimálně 1 GB |  |

Zařízení typu B: Centrální WAN směrovač (záložní)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Typ zařízení: směrovač |  |
| Formát zařízení: modulární |  |
| Min. 3x10/100/1000Base-TX WAN portů |  |
| Minimální paketový výkon směrovače 700 kpps |  |
| Min. 4 sloty pro rozšiřující moduly |  |
| Směrování IPv4 |  |
| Směrování IPv6 |  |
| OSPFv2 |  |
| BGPv4 |  |
| Podpora 4 byte AS numbers in BGP |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) |  |
| GRE (Generic Routing Encapsulation) |  |
| Policy-based routing podle ACL |  |
| IP Multicast (PIM SSM, PIM SM) |  |
| IGMPv2, IGMPv3 |  |
| uRPF |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 |  |
| OSPFv3 |  |
| MP BGP |  |
| MPLS |  |
| MPLS VPN |  |
| Alespoň 50 oddělených (nezávislých) směrovacích tabulek |  |
| MPLS VPN over mGRE |  |
| IPv6 MPLS VPN (6VPE) |  |
| IPv6 Multicast (MLDv1 & v2) |  |
| IPv6 Multicast (PIM SM) |  |
| IPv6 Multicast (PIM SSM) |  |
| uRPF pro IPv6 |  |
| IPv6 Tunneling: IPv6 over IPv4 GRE Tunnels |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS, MPLS based |  |
| QoS marking – DSCP, CoS, MPLS |  |
| QoS Shaping |  |
| Class Based and Priority queuing |  |
| Rate Limiting |  |
| Alespoň tříúrovňový hierarchický QoS |  |
| Podpora protokolů a služeb per VRF (TACACS+, VRRP nebo HSRP, PING, traceroute) |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT |  |
| Zone based firewall |  |
| IPSec AES 256 |  |
| Hardwarová akcelerace šifrování pro IPSec AES 256 |  |
| Propustnost směrovače min. 95 Mbit/s při aktivovaných službách IPSec šifrování a QoS měřená pro IMIX provoz |  |
| IKEv2 |  |
| SHA-2 (SHA-256, SHA-512) |  |
| QoS pre-classification pro IPSec |  |
| Vytváření šifrovaných Hub&Spoke VPN s možností dynamicky sestavovat tunely mezi „spoke“ lokalitami (např. pro IPT provoz) |  |
| Vytváření šifrovaných VPN bez potřeby tunelů dle RFC 3547 (GDOI based VPN) s centrální správou šifrovacích klíčů |  |
| Pokročilá detekce a klasifikace jednotlivých přenášených aplikací (DPI na 7. vrstvě OSI modelu dle aplikačních signatur) |  |
| Vynucení QoS parametrů pro takto rozpoznané aplikace a skupiny aplikací – marking, garance šířky pásma pro jednotlivé aplikace, shaping, policing |  |
| Sběr a vyhodnocování statistik a výkonnostních charakteristik aplikačních toků: využívané pásmo, odezvy aplikací |  |
| Monitorování aplikačních toků (za účelem detekce bezpečnostních incidentů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní |  |
| Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód |  |
| Podpora minimálně 2 různých monitorů současně (pro monitoring bezpečnosti a monitoring objemu přenesených dat) |  |
| Export NetFlow dat dle formátu NetFlow v9 nebo IPFIX |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní |  |
| SSHv2 |  |
| CLI rozhraní |  |
| SNMPv2/v3 |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) |  |
| NTPv3 server |  |

Zařízení typu C: Přístupový DC přepínač

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Formát zařízení: modulární |  |
| Redundantní zdroj |  |
| Celková propustnost přepínače alespoň 1,44 Tbit/s |  |
| Alespoň 48 neblokovaných portů typu 10GE s volitelným fyzickým rozhraním |  |
| Alespoň 6 neblokovaných portů 40GE s volitelným fyzickým rozhraním typu QSFP+ |  |
| VXLAN bridging |  |
| VXLAN gateway |  |
| IEEE 802.3ad |  |
| IEEE 802.3ad přes více šasi (Multichassis PortChannel) |  |
| Minimálně 32 linek jako součást PortChannel trunku |  |
| Minimálně 256 konfigurovatelných PortChannel trunků |  |
| Podpora „Jumbo“ rámců alespoň 9216 bajtů |  |
| IEEE 802.1Q |  |
| Minimálně 4000 aktivních VLAN |  |
| Podpora alespoň 256 instancí Spanning-Tree protokolu per VLAN |  |
| IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree Protocol |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. LLDP) |  |
| Minimálně 80000 MAC záznamů |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based |  |
| QoS marking – DSCP, CoS |  |
| QoS – Priority Based Flow Control (IEEE 802.1Qbb) |  |
| WRED |  |
| Minimálně 80000 host IPv4 cest |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) |  |
| OSPFv2 |  |
| BGP |  |
| ECMP přes alespoň 64 cest |  |
| IGMPv2, IGMPv3 |  |
| IGMP snooping |  |
| IP Multicast (PIM SSM, PIM SM) |  |
| Reverse path check (uRPF) |  |
| Virtualizace směrovacích tabulek – např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 |  |
| OSPFv3 |  |
| MP BGP |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT |  |
| Port ACL, VLAN ACL |  |
| Control Plane Policing |  |
| Integrace s VMware vCenter umožňující zobrazit virtuální servery připojené na jednotlivé fyzické porty přepínače |  |
| Integrace s VMware vCenter umožňující automatickou konfiguraci VLAN instancí pro připojení virtuálních serverů |  |
| OpenStack Neutron Plug-in |  |
| Python scripting |  |
| CLI rozhraní |  |
| SSHv2 |  |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL |  |
| SNMPv3 |  |
| NTP server |  |
| RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) |  |
| TACACS+ klient |  |
| Port mirroring (SPAN) |  |
| Vzdálený port mirroring |  |
| Alespoň 4 SPAN relace |  |
| Syslog |  |
| Role Based Access Control |  |

Zařízení typu D: Náhrada Karty s PN WS-X4306-GB

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Typ zařízení: modul přepínače Cisco Catalyst řady 4500 |  |
| Minimální počet rozhraní: 6 |  |
| Typ rozhraní: 1000Base-SX |  |
| Kompatibilní s řídícím modulem Sup 7L-E |  |

Redesign load-balancingu  a SSL off-loadingu v DC MPSV

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného řešení |
| --- | --- |
| Výrobce komponent řešení |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Nasazení čtveřice nezávislých HW zařízení ve funkci load-balancer a SSL akcelerátoru, každý pár v jiné lokalitě DC |  |
| Podpora IPv6 |  |
| Možnost připojení min. 8x 10/100/1000BaseTX |  |
| Možnost rozšíření o SFP+ moduly |  |
| Nezávislé rozhraní pro management |  |
| Datová propustnost zařízení alespoň 10 Gbps či více na L4/L7 |  |
| Minimální propustnost L4 HTTP požadavků: 1,25 M za sekundu |  |
| Minimální počet současných L4 spojení: 10 M |  |
| SSL akcelerace v HW |  |
| Počet SSL transakcí za sekundu min. 4500 (při použití 2K klíče) |  |
| Počet současných SSL transakcí min. 850 tisíc |  |
| Integrace s nástrojem na detekci zranitelností webových aplikací (separátní projekt) |  |
| Zdvojené napájení |  |
| Možnost doprogramovat si filtrovací pravidla pro aplikace |  |
| Ochrana proti L7 DDoS útokům, web scrapingu a útokům pomocí hrubé síly (brute force) |  |
| Ochrana SMTP a FTP na alikační úrovni |  |
| Podpora SSL (šifrování a dešifrování) |  |
| Podpora různých typů reportů – PCI, geolokační reporty |  |
| Autentikace klientů přes LDAP/Radius |  |
| Možnost aktivovat L4-7 LoadBalancing, ICSA certifikovaný webový a síťový firewall, SSL VPN na jedné platformě HW |  |
| Možnost připojení k monitorovacích nástrojů třetích stran prostřednictvím otevřeného API |  |
| Možnost přidat vlastní funkce pomocí skriptování |  |
| Podpora Active-Active, Active-Pasive módů |  |
| Povolení/zakázání ICMP pro VIP |  |
| Podpora pro TLS 1.2 |  |
| Podpora SSL Forward proxy |  |
| Granulární logování / logování per aplikace |  |
| K dispozici jako autonomní box nebo ve formě šasi |  |
| Management: sériový port, GUI, příkazový řádek, iLO |  |
| Podpora alespoň pro 15 metod rozvažování zátěže |  |
| Podpora filtrace paketů |  |
| Podpora ToS, QoS (marking/preservation/mimic) |  |
| Podpora rozvažování zátěže založené na poměrech (ratio based) s CARP perzistencí |  |
| Plná podpora IPv6, IPv4/IPv6 gateway |  |
| Podpora SSL certifikátů podepsaných SHA-2 algoritmem |  |
| Podpora práce s 4096-bit klíči |  |
| Podpora SNMP (v1/v2c/v3) |  |

Redesign centrálních DC přepínačů (vč. dodávky HW)

Architektura komunikační infrastruktury datového centra

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného řešení |
| --- | --- |
| Výrobce komponent řešení |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Architektura sítě je typu Spine-Leaf |  |
| Řízení celého řešení pomocí řadiče (controlleru) |  |
| OSPFv2 |  |
| BGPv4 |  |
| 802.1q |  |
| VXLAN bridging |  |
| VXLAN routing |  |
| NVGRE bridging |  |
| NVGRE routing |  |
| Integrace s Hypervisorem VMware vSphere |  |
| Integrace s Hypervisorem Microsoft Hyper-V |  |
| Integrace se zařízením F5 BigIP |  |
| Integrace se zařízením Checkpoint Firewall |  |

Prvek Leaf

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Typ zařízení: přepínač |  |
| Formát zařízení: fixní |  |
| Minimálně 6 portů 40GE formátu QSFP |  |
| Minimálně 48 portů 1/10GE formátu SFP/SFP+ |  |
| Neblokující architektura |  |
| Minimálně 96000 záznamů v MAC address tabulce |  |
| IEEE 802.3ad (Link aggregation – LAG) |  |
| IEEE 802.3ad přes více přepínačů v rámci fabric |  |
| Velikost 1RU |  |
| IEEE 802.1Q |  |
| Minimálně 4096 aktivních VLAN |  |
| Minimálně 88000 záznamů IP adres připojených stanic |  |
| Jumbo rámce – min. 9000 bajtů |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. LLDP) |  |
| Minimálně 1000 VRF kontextů |  |
| Minimálně 4 SPAN relace |  |
| Minimálně 128 VXLAN VTEP na VLAN |  |

Prvek Spine

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Typ zařízení: přepínač |  |
| Formát zařízení: fixní |  |
| Minimálně 32 portů 40GE formátu QSFP |  |
| Neblokující architektura |  |
| Minimálně 96000 záznamů v MAC address tabulce |  |
| IEEE 802.3ad (Link aggregation – LAG) |  |
| IEEE 802.3ad přes více přepínačů v rámci fabric |  |
| Velikost maximálně 2RU |  |
| IEEE 802.1Q |  |
| Minimálně 4096 aktivních VLAN |  |
| Minimálně 88000 záznamů IP adres připojených stanic |  |
| Jumbo rámce – min. 9000 bajtů |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. LLDP) |  |
| Minimálně 1000 VRF kontextů |  |
| Minimálně 4 SPAN relace |  |
| Minimálně 128 VXLAN VTEP na VLAN |  |

Prvek ILO/LOM přepínač

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Typ zařízení: přepínač |  |
| Formát zařízení: fixní |  |
| Dva dedikované stohovací porty |  |
| Možnost mít alespoň 8 zařízení ve stohu |  |
| Minimální kapacita sběrnice stohu 80 Gb/s |  |
| Minimálně 48 portů 10/100/1000 Base-TX |  |
| Minimálně 4 1GE uplink porty s volitelným fyzickým rozhraním |  |
| Jeden osazený 1GE port modulem 1000Base-SX |  |
| Minimálně 16000 záznamů v MAC address tabulce |  |
| IEEE 802.3ad (Link aggregation – LAG) |  |
| IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu |  |
| Minimálně 8 linek jako součást LAG trunku |  |
| Minimálně 20 konfigurovatelných LAG trunků |  |
| IEEE 802.1Q |  |
| Minimálně 1000 aktivních VLAN |  |
| IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree Protocol |  |
| Jumbo rámce – min. 9190 bytes |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. LLDP) |  |
| IGMPv2/IGMPv3 snooping |  |
| IPv6 services (SSH, Syslog) |  |
| IPv6 QoS |  |
| IPv6 MLDv1 & v2 snooping |  |
| IPv6 First Hop Security (Port ACL, RA guard) |  |
| IPv6 ACL |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based |  |
| QoS marking – DSCP, CoS |  |
| QoS – Strict Priority Queue |  |
| IEEE 802.1x |  |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) |  |
| Možnost provozu 802.1x v tzv. monitorovacím módu bez omezování přístupu koncových uživatelů |  |
| RADIUS CoA (RFC 5176) |  |
| IEEE 802.1x Multi-domain authentication |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové IP adresy |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP |  |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu |  |
| Monitorování aplikačních toků prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní technologie |  |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní |  |
| Interní nástroje pro debugging procházejícího provozu |  |
| DHCP server |  |
| SSHv2 |  |
| CLI rozhraní |  |
| SNMPv2/v3 |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA |  |
| Vzdálený port mirroring (RSPAN) |  |
| L2 traceroute |  |

Oblast komunikační infrastruktury

Celková analýza měnících se požadavků na KI a návrh efektivního zajištění souladu služeb poskytovaných KI

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| --- | --- |
| Nabízené řešení (projekt) splňuje všechny požadavky uvedené v příslušné kapitole v příloze č. 6 (kapitola 5) |  |

Implementace šifrování ve WAN MPSV

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| --- | --- |
| Nabízené řešení (projekt) splňuje všechny požadavky uvedené v příslušné kapitole v příloze č. 6 (kapitola 5) |  |

Unifikace IP VPN ve WAN MPSV

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| --- | --- |
| Nabízené řešení (projekt) splňuje všechny požadavky uvedené v příslušné kapitole v příloze č. 6 (kapitola 5) |  |

Migrace Ethernet spojnic na IP VPN, nasazení šifrování, redukce počtu směrovačů

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| --- | --- |
| Nabízené řešení (projekt) splňuje všechny požadavky uvedené v příslušné kapitole v příloze č. 6 (kapitola 5) |  |

Změna telekomunikačního operátora

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| --- | --- |
| Nabízené řešení (projekt) splňuje všechny požadavky uvedené v příslušné kapitole v příloze č. 6 (kapitola 5) |  |

Systém pro discovery sítě

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| --- | --- |
| Automatické rozpoznání všech zařízení v síti |  |
| Možnost vyhledávání nových zařízení |  |
| Možnost zobrazování změn v síti oproti předchozímu sběru (discovery) |  |
| Schopnost rozpoznávat typ zařízení dle MAC adresy |  |
| Podpora SNMP i HTTP při discovery |  |
| Podpora CDP, LLDP, ARP při discovery |  |
| Možnost aktualizace popisů rozhraní síťových zařízení (zápisem na zařízení) |  |
| Možnost kontroly dodržování konvence popisů rozhraní síťových zařízení |  |
| Možnost aktualizace hodnot Location a Contact u síťových zařízení |  |
| Možnost zobrazení topologie KI |  |
| Možnost vázat zařízení na seznamy Part Number od dodavatelů zařízení |  |
| Schopnost rozpoznání síťových zařízení ve stohu |  |
| Schopnost identifikace Serial Number zařízení |  |
| Schopnost identifikace Serial Number modulů síťových prvků |  |
| Schopnost jednoznačně identifikovat zapojení modulů, aby nedocházelo k duplicitám v dokumentaci |  |
| Schopnost identifikovat operační systém včetně verze |  |
| Reportovací a sumarizační vlastnosti |  |
| Schopnost sestavit report využítí rozhraní síťových prvků |  |
| Schopnost sestavit report využití modulů pro modulární zařízení |  |
| Schopnost sestavit report připojení uživatelských telefonních přístrojů včetně telefonního čísla a jména uživatele |  |
| Schopnost sestavit report použitých IP adres |  |
| Schopnost sestavit report použitých MAC adres |  |
| Schopnost sestavit report použitých Interface, VLAN |  |
| Schopnost sestavit report použitých VLAN |  |
| Schopnost sestavit report pro identifikaci nemanagovatelných zařízení (HUB) |  |
| Schopnost sestavit sumární report použitého hardwaru |  |
| Schopnost exportovat topologické mapy v grafickém formátu Visio |  |
| Schopnost exportovat topologické mapy v xml formátu Visio |  |
| Schopnost exportovat topologické mapy v xml formátu ePD |  |
| Propojení s ostatními systémy |  |
| Schopnost propojení se systémem pro dohled dostupnosti zařízení (viz příloha č. 10 – Popis současného stavu komunikační a systémové infrastruktury a WAN MPSV) |  |
| Schopnost propojení s centrálním systémem sledování výkonnosti (viz příloha č. 10) |  |
| Schopnost propojení se systémem monitorování provozu v síti (viz příloha č. 10) |  |
| Schopnost propojení s centrálním systémem správy chybových stavů (viz příloha č. 10) |  |

Mobilita uživatelů – bezdrátové připojení do KI MPSV

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Typ zařízení: bezdrátový řadič (wireless controller) |  |
| Formát zařízení: fixní |  |
| Minimálně 8 SFP Gigabit Ethernet portů |  |
| Řízení a centrální správa přístupových bodů kdekoliv v síti |  |
| Podpora 50 přístupových bodů |  |
| Možnost rozšíření podporovaných přístupových bodů až na 500 |  |
| Podpora 802.11ac |  |
| Aktivní centrální správa radiofrekvenčního spektra, realtime a historické informace o výkonu a rušení v používaném spektru |  |
| Detekce podvržených a cizích přístupových bodů a ad-hoc klientů na všech dostupných kanálech, detekce základních typů útoků na bezdrátovou infrastrukturu |  |
| Aplikační inspekce přenášeného uživatelského provozu, možnost řízení provozu na základě rozpoznaných aplikací |  |
| Podpora autentizace přes centrální autentikační systém dodaný v projektu „Vytvoření systému infrastrukturní autentizace“ |  |
| Řízený přístup pro návštěvníky přes web portál a jednorázově vygenerovaná hesla, tunelování návštěvnického provozu až do DMZ |  |
| Možnost rozvoje konceptu BYOD, možnost automatického přiřazení bezpečnostní politiky na základě způsobu autentizace a typu/výrobce klienta |  |
| Podpora IPv4/IPv6 protokolu pro management bezdrátové infrastruktury |  |
| Podpora pro IPv4/IPv6 klientů, podpora mechanismů IPv4/IPv6 First Hop Security |  |

Profylaxe KI v DC a WAN MPSV

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| --- | --- |
| Nabízené řešení (projekt) splňuje všechny požadavky uvedené v příslušné kapitole v příloze č. 6 (kapitola 5) |  |

Rekognoskace aktuálního stavu UPS pro síťové prvky v DC a WAN MPSV

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| --- | --- |
| Nabízené řešení (projekt) splňuje všechny požadavky uvedené v příslušné kapitole v příloze č. 6 (kapitola 5) |  |

SNMP moduly do UPS (bez dodávky HW)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| --- | --- |
| Nabízené řešení (projekt) splňuje všechny požadavky uvedené v příslušné kapitole v příloze č. 6 (kapitola 5) |  |

IPv6 adresní plán WAN

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| --- | --- |
| Nabízené řešení (projekt) splňuje všechny požadavky uvedené v příslušné kapitole v příloze č. 6 (kapitola 5) |  |

Implementace IPv6 ve WAN síti MPSV

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| --- | --- |
| Nabízené řešení (projekt) splňuje všechny požadavky uvedené v příslušné kapitole v příloze č. 6 (kapitola 5) |  |

Akcelerace ve WAN síti

Prvek akcelerátor do DC

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Typ zařízení: zařízení pro akceleraci aplikací ve WAN |  |
| Typické pozicování zařízení: centrála nebo DC |  |
| Formát zařízení appliancí |  |
| Velikost max. 2RU |  |
| Minimálně 12 portů 10/100/1000Base-TX |  |
| Stavová redundance jednotlivých spojení mezi zařízeními |  |
| Možnost rozšíření o optické 1GE porty |  |
| Možnost rozšíření o optické 10GE porty |  |
| Minimálně 16000 optimalizovaných TCP spojení |  |
| Požadavky na redukci přenášených dat |
| Zařízení musí poskytnout cachovací techniky na pevném disku pro redukci přenášených dat po WAN |  |
| Obsah dočasně uložených dát na disku musí být šifrovaný standardem FIPS 140-2 level 2, 256-bit AES |  |
| Zařízení musí dovolit vzorkování binárních dat a jejich zpětné rozeznávaní, tak aby bylo možné přenášet změny provedené v souborech a obnovení zbytku obsahu ze vzorků v cache |  |
| Zařízení musí disponovat kompresí na úrovni bytů, ne na úrovni souborů, tak aby docházelo k přenášení změn a ne celých souborů |  |
| Zařízení musí přizpůsobit ukládání vzorků binárních dat (šetřit kapacitu cache) primárnímu směru toku dat jednotlivých aplikací (např. při virtualizaci desktopů) |  |
| Zařízení musí využívat uložených vzorků v centrálním zařízení pro více vzdálených lokalit (šetřit kapacitu cache, zvýšit škálování) |  |
| Řešení musí být transparentní pro síťovou infrastrukturu (zachovávat klíčové informace o datových tocích) a neovlivňovat chování nástrojů závislých na informacích v TCP/IP záhlaví, zejména s ohledem na technologie netflow, QoS, firewall |  |
| Řešení musí podporovat možnost zachování ToS/DSCP QoS značky na optimalizovaných spojeních |  |
| Vlastnosti akcelerace TCP/IP |
| TCP akcelerace (libovolná metoda změny velikosti okna, selektivní potvrzování nebo kombinace) může být použita jedině v případě zachování datové integrity |  |
| Pro TCP akceleraci musí být použito doporučení ze standardů RFC 1323, RFC 2018, RFC 3390 |  |
| TCP akcelerace musí být transparentní, tj. zachovávat IP a TCP údaje obsažené v hlavičce paketu (zdrojové a cílové IP adresy, čísla TCP portů, QoS) |  |
| Akcelerační zařízení musí být schopno přizpůsobit WAN optimalizaci chování linky (latence, ztrátovost paketů) |  |
| Vlastnosti akcelerace CIFS |
| Akcelerační zařízení musí poskytnout lokálně metadata CIFS a být schopno dočasně uchovat caching-metadata, jako jsou atributy souborů nebo adresářová struktura |  |
| Funkce pro zrychlení protokolu a minimalizaci aplikačního zpoždění, včetně načítání aplikací v předstihu, předvídání výpočetních operací, multiplexing datových přenosů, zřetězené zpracování dat (pipelining) a dávkové zpracování výpočetních operací (operation batching) |  |
| Nevyžaduje žádné změny v autentifikačních či autorizačních konfiguracích Windows jako např. v Microsoft Active directory |  |
| Plná podpora autentifikace systémů Windows NT LAN Manager a Kerberos pro žádosti v protokolu CIFS |  |
| Nikdy si nepřivlastňuje vzorovou kopii souboru nebo datového prvku ani stav zamykání souborů |  |
| Plně zachovává a dodržuje sémantiku protokolu, chrání soudržnost dat a směrodatnou kopii musí vždy vlastnit výchozí zařízení |  |
| Centralizovaně řízená distribuce dat a služba přednačítání obsahu, tedy možnost centrálně přesouvat soubory do pobočkových zařízení |  |
| Možnost přístupu k souboru i při výpadku konektivity WAN dle definovaných pravidel |  |
| Vlastnosti akcelerace aplikací |
| Akcelerační zařízení musí podporovat akceleraci HTTP |  |
| Akcelerační zařízení musí podporovat akceleraci SSL |  |
| Akcelerační zařízení musí podporovat přechod z optimalizovaného HTTP na optimalizované SSL během navazování spojení |  |
| Akcelerační zařízení musí podporovat akceleraci CIFS |  |
| Akcelerační zařízení musí podporovat ověřování platnost certifikátů (např. OSCP protokol) |  |
| Akcelerační zařízení musí podporovat ověřování pomocí klientských i serverových certifikátů |  |
| Zařízení musí podporovat licencovanou akceleraci MAPI |  |
| Zařízení musí podporovat licencovanou akceleraci Encrypted MAPI |  |
| Zařízení musí dovolovat škálování pro nové aplikace bez požadavků na rekonfiguraci |  |
| Print Services: zařízení musí podporovat akceleraci tiskových služeb pro pobočkový a centrální tisk včetně distribuce/managementu tiskových driverů |  |
| Microsoft SMS: podpora akcelerace SMS |  |
| Akcelerační zařízení musí podporovat akceleraci SMBv2 |  |
| Akcelerační zařízení musí podporovat akceleraci ICA, včetně ICA over SSL |  |
| Management |
| Řešení musí dovolit kompletní centrální správu všech akceleračních zařízení centrálním managementem |  |
| Řešení musí poskytnout nástroje na odstraňování problémů |  |
| Řešení musí poskytnout nástroje pro odeslání upozornění pomocí SNMP TRAP, SMTP nebo SYSLOG |  |
| Management musí být možné konfigurovat jako redundantní do geograficky oddělených datových center s L3 konektivitou |  |
| Autentizace správců pomocí RADIUS nebo LDAP |  |
| Řešení může umožnit nastavení rolí pro jednotlivé správce a skupiny správců (RBAC) |  |
| Řešení musí podporovat SNMPv3 |  |
| Komunikace managementu a akceleračních zařízení musí být zabezpečená/šifrovaná |  |
| Přístup správců k lokálnímu managementu akceleračních zařízení musí být zabezpečen/šifrován metodami ssh, https |  |
| Sběr a prezentace dat výkonností aplikací ze vzdálených lokalit v centrálním managementu |  |
| Řešení musí umožnit automatickou instalaci a konfiguraci vzdáleného akceleračního zařízení |  |
| Export dat pomocí protokolu NetFlow v9 |  |
| Možnosti implementace |
| Zařízení musí dovolit flexibilní nasazení mimo cestu (WCCP, PBR) a/nebo nasazení transparentně přímo do cesty |  |
| Zařízení musí umožňovat dynamickou formaci dvojic odpovědných za akceleraci a de-akceleraci toků (peer autodiscovery) |  |
| Možnost rozšiřování WAN optimalizace bez jejího přerušení |  |
| Řešení s daným zařízením musí podporovat load-sharing přes několik akceleračních zařízení v případě, že jedno nedovede obsloužit všechny požadavky |  |
| Schopnost flexibilního a elastického rozšiřování – kombinace fyzických WAN optimalizátorů i virtuálních optimalizátorů (běžící v prostředí VMware apod.) do jedné sady/skupiny |  |
| Automatické rovnoměrné rozkládání zátěže mezi optimalizátory v dané skupině |  |
| Automatické rozkládání zátěže mezi optimalizátory v dané skupině, nebo mezi skupiny optimalizátorů dle konfigurovatelných politik či aplikací či v případě vzájemného zálohování |  |
| Řešení s daným zařízením musí podporovat redundantní WAN linky a asymetrické směrování v infrastruktuře při zachováním akcelerace |  |
| Zařízení musí být schopno transparentně propouštět neakcelerovaný provoz |  |
| Zařízení musí být schopno akcelerovat selektivně podle L2 VLAN |  |
| Jedno zařízení musí být schopno akcelerovat provoz ve více VRF současně se zachováním oddělení provozu |  |
| Automatické vyhledávání a identifikace „peer“ akceleračních zařízení pro in-line i off-path implementace |  |
| Zařízení musí akcelerovat i proti "peer" zařízení, které je ve formátu samostatné appliance |  |
| Zařízení musí akcelerovat i proti "peer" zařízení, které je ve formátu modulu do směrovače |  |
| Zařízení musí akcelerovat i proti "peer" zařízení tvořeném vlastním směrovačem bez přídavných modulů |  |
| Zařízení musí akcelerovat i proti "peer" zařízení, které je ve formátu virtuálního zařízení v VMWare |  |

Prvek akcelerátor pro velkou pobočku

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Typ zařízení: zařízení pro akceleraci aplikací ve WAN |  |
| Typické pozicování zařízení: pobočka |  |
| Formát zařízení: univerzální modul do směrovače nebo appliance |  |
| Minimálně 1200 optimalizovaných TCP spojení |  |
| Požadavky na redukci přenášených dat |
| Zařízení musí poskytnout cachovací techniky na pevném disku pro redukci přenášených dat po WAN |  |
| Obsah dočasně uložených dát na disku musí být šifrovaný standardem FIPS 140-2 level 2, 256-bit AES |  |
| Zařízení musí dovolit vzorkování binárních dat a jejich zpětné rozeznávaní, aby bylo možné přenášet změny provedené v souborech a obnovení zbytku obsahu ze vzorků v cache |  |
| Zařízení musí disponovat kompresí na úrovni bytů, ne na úrovni souborů, aby docházelo k přenášení změn a ne celých souborů |  |
| Zařízení musí přizpůsobit ukládání vzorků binárních dat (šetřit kapacitu cache) primárnímu směru toku dat jednotlivých aplikací (např. při virtualizaci desktopů) |  |
| Zařízení musí využívat uložených vzorků v centrálním zařízení pro více vzdálených lokalit (šetřit kapacitu cache, zvýšit škálování) |  |
| Řešení musí být transparentní pro síťovou infrastrukturu (zachovávat klíčové informace o datových tocích) a neovlivňovat chování nástrojů závislých na informacích v TCP/IP záhlaví, zejména s ohledem na technologie netflow, QoS, firewall |  |
| Řešení musí podporovat možnost zachování ToS/DSCP QoS značky na optimalizovaných spojeních |  |
| Vlastnosti akcelerace TCP/IP |
| TCP akcelerace (libovolná metoda změny velikosti okna, selektivní potvrzování nebo kombinace) může být použita jedině v případě zachování datové integrity |  |
| Pro TCP akceleraci musí být použito doporučení ze standardů RFC 1323, RFC 2018, RFC 3390 |  |
| TCP akcelerace musí být transparentní, tj. zachovávat IP a TCP údaje obsažené v hlavičce paketu (zdrojové a cílové IP adresy, čísla TCP portů, QoS) |  |
| Akcelerační zařízení musí být schopno přizpůsobit WAN optimalizaci chování linky (latence, ztrátovost paketů) |  |
| Vlastnosti akcelerace CIFS |
| Akcelerační zařízení musí poskytnout lokálně metadata CIFS a být schopno dočasně uchovat caching-metadata, jako jsou atributy souborů nebo adresářová struktura |  |
| Akcelerační zařízení musí poskytnout lokální úložiště pro pobočkové uživatele |  |
| Funkce pro zrychlení protokolu a minimalizaci aplikačního zpoždění, včetně načítání aplikací v předstihu, předvídání výpočetních operací, multiplexing datových přenosů, zřetězené zpracování dat (pipelining) a dávkové zpracování výpočetních operací (operation batching) |  |
| Nevyžaduje žádné změny v autentifikačních či autorizačních konfiguracích Windows jako např. v Microsoft Active directory |  |
| Plná podpora autentizace systémů Windows NT LAN Manager a Kerberos pro žádosti v protokolu CIFS |  |
| Nikdy si nepřivlastňuje vzorovou kopii souboru nebo datového prvku ani stav zamykání souborů |  |
| Plně zachovává a dodržuje sémantiku protokolu, chrání soudržnost dat a směrodatnou kopii musí vždy vlastnit výchozí zařízení |  |
| Centralizovaně řízená distribuce dat a služba přednačítání obsahu, tedy možnost centrálně přesouvat soubory do pobočkových zařízení |  |
| Možnost přístupu k souboru i při výpadku konektivity WAN dle definovaných pravidel |  |
| Vlastnosti akcelerace aplikací |
| Akcelerační zařízení musí podporovat akceleraci HTTP |  |
| Akcelerační zařízení musí podporovat akceleraci SSL |  |
| Akcelerační zařízení musí podporovat přechod z optimalizovaného HTTP na optimalizované SSL během navazování spojení |  |
| Akcelerační zařízení musí podporovat akceleraci CIFS |  |
| Možnost rozšíření o využívání internetových content distribution nebo content cahcing služeb (např. Akamai) |  |
| Akcelerační zařízení musí podporovat ověřování platnost certifikátů (např. OSCP protokol) |  |
| Akcelerační zařízení musí podporovat ověřování pomocí klientských i serverových certifikátů |  |
| Zařízení musí podporovat licencovanou akceleraci MAPI |  |
| Zařízení musí podporovat licencovanou akceleraci Encrypted MAPI |  |
| Zařízení musí dovolovat škálování pro nové aplikace bez požadavků na rekonfiguraci |  |
| Print Services: zařízení musí podporovat akceleraci tiskových služeb pro pobočkový a centrální tisk včetně distribuce/managementu tiskových driverů |  |
| Microsoft SMS: podpora akcelerace SMS |  |
| Akcelerační zařízení musí podporovat akceleraci SMBv2 |  |
| Akcelerační zařízení musí podporovat akceleraci ICA, včetně ICA over SSL |  |
| Management |
| Řešení musí dovolit kompletní centrální správu všech akceleračních zařízení centrálním managementem |  |
| Řešení musí poskytnout nástroje na odstraňování problémů |  |
| Řešení musí poskytnout nástroje pro odeslání upozornění pomocí SNMP TRAP, SMTP nebo SYSLOG |  |
| Management musí být možné konfigurovat jako redundantní do geograficky oddělených datových center s L3 konektivitou |  |
| Autentizace správců pomocí RADIUS nebo LDAP |  |
| Řešení může umožnit nastavení rolí pro jednotlivé správce a skupiny správců (RBAC) |  |
| Řešení musí podporovat SNMPv3 |  |
| Komunikace managementu a akceleračních zařízení musí být zabezpečená/šifrovaná |  |
| Přístup správců k lokálnímu managementu akceleračních zařízení musí být zabezpečen/šifrován metodami ssh, https |  |
| Detailní rozpoznání a klasifikace přenášených aplikací (Deep Packet Inspection) |  |
| Vynucování politik dle detailního rozpoznání aplikací |  |
| Sběr a prezentace dat výkonností aplikací ze vzdálených lokalit v centrálním managementu |  |
| Řešení musí umožnit automatickou instalaci a konfiguraci vzdáleného akceleračního zařízení |  |
| Export dat pomocí protokolu NetFlow v9 |  |
| Možnosti implementace |
| Zařízení musí dovolit flexibilní nasazení mimo cestu (WCCP, PBR) a/nebo nasazení transparentně přímo do cesty |  |
| Zařízení musí umožňovat dynamickou formaci dvojic odpovědných za akceleraci a de-akceleraci toků (peer autodiscovery) |  |
| Řešení s daným zařízením musí podporovat load-sharing přes několik akceleračních zařízení v případě, že jedno nedovede obsloužit všechny požadavky |  |
| Řešení s daným zařízením musí podporovat redundantní WAN linky a asymetrické směrování v infrastruktuře při zachování akcelerace |  |
| Jedno zařízení musí být schopno akcelerovat provoz ve více VRF současně se zachováním oddělení provozu |  |
| Automatické vyhledávání a identifikace „peer“ akceleračních zařízení pro in-line i off-path implementace |  |
| Zařízení musí akcelerovat i proti "peer" zařízení, které je ve formátu samostatné appliance |  |
| Zařízení musí akcelerovat i proti "peer" zařízení, které je ve formátu modulu do směrovače |  |
| Zařízení musí akcelerovat i proti "peer" zařízení tvořenému vlastním směrovačem bez přídavných modulů |  |
| Zařízení musí akcelerovat i proti "peer" zařízení, které je ve formátu virtuálního zařízení v VMware |  |

Prvek akcelerátor pro malou pobočku

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Typ zařízení: zařízení pro akceleraci aplikací ve WAN |  |
| Typické pozicování zařízení: pobočka |  |
| Formát zařízení appliancí |  |
| Velikost maximálně 1RU |  |
| Minimálně 2 porty 10/100/1000Base-TX |  |
| Možnost rozšíření o rozhraní s možností HW bypassu |  |
| Minimálně 8 dostupných modulů 1000Base-T rozhraní s možností HW bypassu |  |
| Možnost hostování minimálně dvou virtuálních serverů |  |
| Minimálně 200 optimalizovaných TCP spojení |  |
| Požadavky na redukci přenášených dat |
| Zařízení musí poskytnout cachovací techniky na pevném disku pro redukci přenášených dat po WAN |  |
| Obsah dočasně uložených dát na disku musí být šifrován standardem FIPS 140-2 level 2, 256-bit AES |  |
| Zařízení musí dovolit vzorkování binárních dat a jejich zpětné rozeznávání, aby bylo možné přenášet změny provedené v souborech a obnovení zbytku obsahu ze vzorků v cache |  |
| Zařízení musí disponovat kompresí na úrovni bytů, ne na úrovni souborů, aby docházelo k přenášení změn a ne celých souborů |  |
| Zařízení musí přizpůsobit ukládání vzorků binárních dat (šetřit kapacitu cache) primárnímu směru toku dat jednotlivých aplikací (např. při virtualizaci desktopů) |  |
| Zařízení musí využívat uložených vzorků v centrálním zařízení pro více vzdálených lokalit (šetřit kapacitu cache, zvýšit škálování) |  |
| Řešení musí být transparentní pro síťovou infrastrukturu (zachovávat klíčové informace o datových tocích) a neovlivňovat chování nástrojů závislých na informacích v TCP/IP záhlaví, zejména s ohledem na technologie netflow, QoS, firewall |  |
| Řešení musí podporovat možnost zachování ToS/DSCP QoS značky na optimalizovaných spojeních |  |
| Možnost instalace Windows Server Core 2008 ve virtuálním prostředí pro následující služby: AD, DNS, DHCP, Print |  |
| Vlastnosti akcelerace TCP/IP |
| TCP akcelerace (libovolná metoda změny velikosti okna, selektivní potvrzování nebo kombinace) může být použita jen v případě zachování datové integrity |  |
| Pro TCP akceleraci musí být použito doporučení ze standardů RFC 1323, RFC 2018, RFC 3390 |  |
| TCP akcelerace musí být transparentní, tj. zachovávat IP a TCP údaje obsažené v hlavičce paketu (zdrojové a cílové IP adresy, čísla TCP portů, QoS) |  |
| Akcelerační zařízení musí být schopno přizpůsobit WAN optimalizaci chování linky (latence, ztrátovost paketů) |  |
| Vlastnosti akcelerace CIFS |
| Akcelerační zařízení musí poskytnout lokálně metadata CIFS a být schopno dočasně uchovat caching-metadata, jako jsou atributy souborů nebo adresářová struktura |  |
| Akcelerační zařízení musí poskytnout lokální úložiště pro pobočkové uživatele |  |
| Funkce pro zrychlení protokolu a minimalizaci aplikačního zpoždění, včetně načítání aplikací v předstihu, předvídání výpočetních operací, multiplexing datových přenosů, zřetězené zpracování dat (pipelining) a dávkové zpracování výpočetních operací (operation batching) |  |
| Nevyžaduje žádné změny v autentifikačních či autorizačních konfiguracích Windows jako např. v Microsoft Active directory |  |
| Plná podpora autentifikace systémů Windows NT LAN Manager a Kerberos pro žádosti v protokolu CIFS |  |
| Nikdy si nepřivlastňuje vzorovou kopii souboru nebo datového prvku ani stav zamykání souborů |  |
| Plně zachovává a dodržuje sémantiku protokolu, chrání soudržnost dat a směrodatnou kopii musí vždy vlastnit výchozí zařízení |  |
| Centralizovaně řízená distribuce dat a služba přednačítání obsahu, tedy možnost centrálně přesouvat soubory do pobočkových zařízení |  |
| Možnost přístupu k souboru i při výpadku konektivity WAN dle definovaných pravidel |  |
| Vlastnosti akcelerace aplikací |
| Akcelerační zařízení musí podporovat akceleraci HTTP |  |
| Akcelerační zařízení musí podporovat akceleraci SSL |  |
| Akcelerační zařízení musí podporovat přechod z optimalizovaného HTTP na optimalizované SSL během navazování spojení |  |
| Akcelerační zařízení musí podporovat akceleraci CIFS |  |
| Možnost rozšíření o využívání internetových content distribution nebo content cahcing služeb (např. Akamai) |  |
| Akcelerační zařízení musí podporovat ověřování platnost certifikátů (např. OSCP protokol) |  |
| Akcelerační zařízení musí podporovat ověřování pomocí klientských i serverových certifikátů |  |
| Zařízení musí podporovat licencovanou akceleraci MAPI |  |
| Zařízení musí podporovat licencovanou akceleraci Encrypted MAPI |  |
| Zařízení musí dovolovat škálování pro nové aplikace bez požadavků na rekonfiguraci |  |
| Print Services: zařízení musí podporovat akceleraci tiskových služeb pro pobočkový a centrální tisk včetně distribuce/managementu tiskových driverů |  |
| Microsoft SMS: podpora akcelerace SMS |  |
| Akcelerační zařízení musí podporovat akceleraci SMBv2 |  |
| Akcelerační zařízení musí podporovat akceleraci ICA, včetně ICA over SSL |  |
| Management |
| Řešení musí dovolit kompletní centrální správu všech akceleračních zařízení centrálním managementem |  |
| Řešení musí poskytnout nástroje na odstraňování problémů |  |
| Řešení musí poskytnout nástroje pro odeslání upozornění pomocí SNMP TRAP, SMTP nebo SYSLOG |  |
| Management musí být možné konfigurovat jako redundantní do geograficky oddělených datových center s L3 konektivitou |  |
| Autentizace správců pomocí RADIUS nebo LDAP |  |
| Řešení může umožnit nastavení rolí pro jednotlivé správce a skupiny správců (RBAC) |  |
| Řešení musí podporovat SNMPv3 |  |
| Komunikace managementu a akceleračních zařízení musí být zabezpečená/šifrovaná |  |
| Přístup správců k lokálnímu managementu akceleračních zařízení musí být zabezpečen/šifrován metodami ssh, https |  |
| Řešení pobočky musí implementovat detailní rozpoznání a klasifikace přenášených aplikací (Deep Packet Inspection) |  |
| Řešení pobočky musí implementovat vynucování politik dle detailního rozpoznání aplikací |  |
| Sběr a prezentace dat výkonností aplikací ze vzdálených lokalit v centrálním managementu |  |
| Řešení musí umožnit automatickou instalaci a konfiguraci vzdáleného akceleračního zařízení |  |
| Export dat pomocí protokolu NetFlow v9 |  |
| Možnosti implementace |
| Zařízení musí dovolit flexibilní nasazení mimo cestu (WCCP, PBR) a/nebo nasazení transparentně přímo do cesty |  |
| Zařízení musí umožňovat dynamickou formaci dvojic odpovědných za akceleraci a de-akceleraci toků (peer autodiscovery) |  |
| Řešení s daným zařízením musí podporovat load-sharing přes několik akceleračních zařízení v případě, že jedno nedovede obsloužit všechny požadavky |  |
| Řešení s daným zařízením musí podporovat redundantní WAN linky a asymetrické směrování v infrastruktuře při zachování akcelerace |  |
| Zařízení musí být schopno transparentně propouštět neakcelerovaný provoz |  |
| Jedno zařízení musí být schopno akcelerovat provoz ve více VRF současně se zachováním oddělení provozu |  |
| Automatické vyhledávání a identifikace „peer“ akceleračních zařízení pro in-line i off-path implementace |  |
| Zařízení musí akcelerovat i proti „peer“ zařízení, které je ve formátu samostatné appliance |  |
| Zařízení musí akcelerovat i proti „peer“ zařízení, které je ve formátu modulu do směrovače |  |
| Zařízení musí akcelerovat i proti „peer“ zařízení tvořenému vlastním směrovačem bez přídavných modulů |  |
| Zařízení musí akcelerovat i proti „peer“ zařízení, které je ve formátu virtuálního zařízení VMware |  |

Audit ACL ve WAN

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| --- | --- |
| Nabízené řešení (projekt) splňuje všechny požadavky uvedené v příslušné kapitole v příloze č. 6 (kapitola 5) |  |

Řízení přístupu k datovým zdrojům podle rolí (vč. relevantní obměny HW)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| --- | --- |
| Nabízené řešení (projekt) splňuje všechny požadavky uvedené v příslušné kapitole v příloze č. 6 (kapitola 5) |  |

Centrální ovládání komunikační infrastruktury ve WAN MPSV

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| --- | --- |
| Nabízené řešení (projekt) splňuje všechny požadavky uvedené v příslušné kapitole v příloze č. 6 (kapitola 5) |  |

Logické oddělení managementu aktivních prvků, datového provozu a řídicího provozu pro virtualizační platformu

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| --- | --- |
| Nabízené řešení (projekt) splňuje všechny požadavky uvedené v příslušné kapitole v příloze č. 6 (kapitola 5) |  |

Facility management

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| --- | --- |
| Nabízené řešení (projekt) splňuje všechny požadavky uvedené v příslušné kapitole v příloze č. 6 (kapitola 5) |  |

Obměna nepodporovaného HW ve WAN

| Typ zařízení s vyhlášeným ukončením podpory ze strany výrobce | Počet kusů |
| --- | --- |
| Zařízení typu E: přepínač pro lokalitu 4. úrovně, 48 portů s napájením | 65 |
| Zařízení typu F: přepínač pro lokalitu 4. úrovně, 24 portů, z toho min. 8 portů s napájením | 230 |
| Zařízení typu G: přepínač pro lokalitu 4. úrovně, 24 portů s napájením | 75 |
| Zařízení typu H: směrovač pro lokalitu 4. úrovně | 230 |
| Zařízení typu I: směrovač pro lokalitu 3. úrovně a 4. úrovně s větší přípojkou | 125 |
| Zařízení typu J: přepínač pro lokalitu 3. úrovně, 48 portů s napájením | 280 |
| Zařízení typu K: přepínač pro lokalitu 3. úrovně, 24 portů s napájením | 340 |
| Zařízení typu L: kompaktní přepínač, 8 portů s napájením | 20 |
| Zařízení typu M: agregační optický přepínač | 2 |

Zařízení typu E: přepínač pro lokalitu 4. úrovně, 48 portů s napájením

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Typ zařízení: L2 přepínač |  |
| Formát zařízení: fixní |  |
| Dva dedikované stohovací porty |  |
| Možnost mít alespoň 6 zařízení ve stohu |  |
| Minimální kapacita sběrnice stohu 80 Gb/s |  |
| Minimálně 48 portů 10/100/1000 Base-TX s PoE |  |
| Celkový příkon pro PoE porty min. 740 W |  |
| IEEE 802.1at pro alespoň 24 portů najednou (tzn. dostupný příkon pro každý port min. 30 W) |  |
| IEEE 802.1af pro všech 48 portů najednou (tzn. dostupný příkon pro každý port min. 15,4 W) |  |
| Minimálně 4 1GE uplink porty s volitelným fyzickým rozhraním (porty použité pro stohování nelze započítat jako uplink port) |  |
| IEEE 802.3ad (Link aggregation – LAG) |  |
| IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu |  |
| Minimálně 8 linek jako součást LAG trunku |  |
| Minimálně 20 konfigurovatelných LAG trunků |  |
| IEEE 802.1Q |  |
| Minimálně 64 aktivních VLAN |  |
| IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree Protocol |  |
| Jumbo rámce – min. 9190 bajtů |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. LLDP) |  |
| IGMPv2/IGMPv3 snooping |  |
| IPv6 services (SSH, Syslog) |  |
| IPv6 QoS |  |
| IPv6 MLDv1 & v2 snooping |  |
| IPv6 First Hop Security (Port ACL, RA guard) |  |
| IPv6 ACL |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based |  |
| QoS marking – DSCP, CoS |  |
| QoS – Strict Priority Queue |  |
| Alespoň 8 HW QoS front |  |
| IEEE 802.1x |  |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) |  |
| Možnost provozu 802.1x v tzv. monitorovacím módu bez omezování přístupu koncových uživatelů |  |
| RADIUS CoA (RFC 5176) |  |
| IEEE 802.1x Multi-domain authentication |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové IP adresy |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP |  |
| Source-Group Tag Exchange Protocol |  |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu |  |
| Monitorování aplikačních toků prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní technologie |  |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní |  |
| Interní nástroje pro debugging procházejícího provozu |  |
| DHCP server |  |
| SSHv2 |  |
| CLI rozhraní |  |
| SNMPv2/v3 |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA |  |
| Vzdálený port mirroring (RSPAN) |  |

Zařízení typu F: přepínač pro lokalitu 4. úrovně, 24 portů, z toho min. 8 portů s napájením

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Typ zařízení: L2 přepínač |  |
| Formát zařízení: fixní |  |
| Minimálně 24 portů 10/100/1000 Base-TX, z toho alespoň 8 s podporou PoE |  |
| Minimálně 2 1GE uplink porty s volitelným fyzickým rozhraním a min. 2 uplink porty 10/100/1000 Base-TX |  |
| Celkový příkon pro PoE porty min. 110W |  |
| Podpora IEEE 802.1at pro alespoň 3 porty najednou (tzn. dostupný příkon pro každý port min. 30 W) |  |
| Podpora IEEE 802.1af pro alespoň 7 portů najednou (tzn. dostupný příkon pro každý port min. 15,4 W) |  |
| IEEE 802.3ad (Link aggregation – LAG) |  |
| IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu |  |
| Minimálně 8 linek jako součást LAG trunku |  |
| Minimálně 20 konfigurovatelných LAG trunků |  |
| IEEE 802.1Q |  |
| Minimálně 64 aktivních VLAN |  |
| IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree Protocol |  |
| Jumbo rámce – min. 9190 bytes |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. LLDP) |  |
| IGMPv2/IGMPv3 snooping |  |
| IPv6 services (SSH, Syslog) |  |
| IPv6 QoS |  |
| IPv6 MLDv1 & v2 snooping |  |
| IPv6 First Hop Security (Port ACL, RA guard) |  |
| IPv6 ACL |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based |  |
| QoS marking – DSCP, CoS |  |
| QoS – Strict Priority Queue |  |
| Alespoň 8 HW QoS front |  |
| IEEE 802.1x |  |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) |  |
| Možnost provozu 802.1x v tzv. monitorovacím módu bez omezování přístupu koncových uživatelů |  |
| RADIUS CoA (RFC 5176) |  |
| IEEE 802.1x Multi-domain authentication |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové IP adresy |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP |  |
| Source- Group Tag Exchange Protocol |  |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu |  |
| Monitorování aplikačních toků prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní technologie |  |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní |  |
| Interní nástroje pro debugging procházejícího provozu |  |
| DHCP server |  |
| SSHv2 |  |
| CLI rozhraní |  |
| SNMPv2/v3 |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA |  |
| Vzdálený port mirroring (RSPAN) |  |

Zařízení typu G: přepínač pro lokalitu 4. úrovně, 24 portů s napájením

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Typ zařízení: L2 přepínač |  |
| Formát zařízení: fixní |  |
| Dva dedikované stohovací porty |  |
| Možnost mít alespoň 6 zařízení ve stohu |  |
| Minimální kapacita sběrnice stohu 80 Gb/s |  |
| Minimálně 24 portů 10/100/1000 Base-TX s PoE |  |
| Celkový příkon pro PoE porty min. 370 W |  |
| Podpora IEEE 802.1at pro alespoň 12 portů najednou (tzn. dostupný příkon pro každý port min. 30 W) |  |
| Podpora IEEE 802.1af pro všech 24 portů najednou (tzn. dostupný příkon pro každý port min. 15,4 W) |  |
| Minimálně 4 1GE uplink porty s volitelným fyzickým rozhraním (porty použité pro stohování nelze započítat jako uplink port) |  |
| IEEE 802.3ad (Link aggregation – LAG) |  |
| IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu |  |
| Minimálně 8 linek jako součást LAG trunku |  |
| Minimálně 20 konfigurovatelných LAG trunků |  |
| IEEE 802.1Q |  |
| Minimálně 64 aktivních VLAN |  |
| IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree Protocol |  |
| Jumbo rámce – min. 9190 bytes |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. LLDP) |  |
| IGMPv2/IGMPv3 snooping |  |
| IPv6 services (SSH, Syslog) |  |
| IPv6 QoS |  |
| IPv6 MLDv1 & v2 snooping |  |
| IPv6 First Hop Security (Port ACL, RA guard) |  |
| IPv6 ACL |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based |  |
| QoS marking – DSCP, CoS |  |
| QoS – Strict Priority Queue |  |
| Alespoň 8 HW QoS front |  |
| IEEE 802.1x |  |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) |  |
| Možnost provozu 802.1x v tzv. monitorovacím módu bez omezování přístupu koncových uživatelů |  |
| RADIUS CoA (RFC 5176) |  |
| IEEE 802.1x Multi-domain authentication |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové IP adresy |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP |  |
| Source- Group Tag Exchange Protocol |  |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu |  |
| Monitorování aplikačních toků prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní technologie |  |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní |  |
| Interní nástroje pro debugging procházejícího provozu |  |
| DHCP server |  |
| SSHv2 |  |
| CLI rozhraní |  |
| SNMPv2/v3 |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA |  |
| Vzdálený port mirroring (RSPAN) |  |

Zařízení typu H: směrovač pro lokalitu 4. úrovně

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Typ zařízení směrovač |  |
| Formát zařízení fixní |  |
| Integrovaný LAN přepínač s minimálně 8 10/100/1000 Base-TX porty s auto MDI/MDX |  |
| Minimálně 1 WAN GE duální port (10/100/1000 Base-TX nebo volitelné fyzické rozhraní SFP) |  |
| Min. jeden USB 2.0 port |  |
| LAN přepínač – 802.1D (Spanning Tree Protocol) |  |
| LAN přepínač – min. 14 802.1Q VLAN |  |
| LAN přepínač – MAC filtering |  |
| LAN přepínač – 802.3af na alespoň 4 portech (tzn. dostupný příkon pro každý port min. 15,4 W) |  |
| LAN přepínač – Switched Port Analyzer (SPAN) |  |
| LAN přepínač – Storm Control |  |
| LAN přepínač – Port Security |  |
| LAN přepínač – IGMPv3 snooping |  |
| LAN přepínač – 802.1X |  |
| Směrování IPv4 unicast a multicast |  |
| ICMP |  |
| IGMPv2 |  |
| IGMPv3 |  |
| uRPF |  |
| Směrování IPv6 unicast a multicast |  |
| ICMPv6 |  |
| IPv6 PMTU |  |
| IPv6 Neighbor Discovery |  |
| IPv6 bezstavová autokonfigurace adres (SLAAC) |  |
| uRPF pro IPv6 |  |
| MLDv1 |  |
| MLDv2 |  |
| Alespoň 5 směrovacích instancí (oddělené směrovací tabulky) |  |
| RIPv1 |  |
| RIPv2 |  |
| RIPng |  |
| OSPFv2 |  |
| OSPFv3 |  |
| MP-BGP |  |
| Podpora 4 byte AS numbers v BGP |  |
| First Hop Redundancy Protocol pro IPv4 (např. VRRP, HSRP) |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 |  |
| BFD |  |
| GRE |  |
| Multipoint GRE (MGRE) |  |
| NHRP |  |
| PIM SSM pro IPv4 |  |
| PIM SM pro IPv4 |  |
| PIM SSM pro IPv6 |  |
| PIM SM pro IPv6 |  |
| MPLS |  |
| MPLS VPN |  |
| MPLS VPN over mGRE |  |
| IPv6 MPLS VPN (6VPE) |  |
| IPv6 Tunneling: IPv6 over IPv4 GRE Tunnels |  |
| L2TP |  |
| L2TPv3 |  |
| Statický a dynamický NAT a PAT |  |
| DHCP server, relay a klient |  |
| DHCPv6 relay |  |
| DNS server |  |
| DNS proxy |  |
| Seznamy pro řízení přístupu (ACL) |  |
| Hardwarová akcelerace šifrování pro IPSec AES 256 |  |
| Minimální propustnost směrovače 20 Mbit/s při aktivovaných službách IPSec šifrování a QoS měřená pro IMIX provoz |  |
| IKEv2 |  |
| SHA-2 (SHA-256, SHA-512) |  |
| Vytváření šifrovaných Hub&Spoke VPN s možností dynamicky sestavovat tunely mezi „spoke“ lokalitami (např. pro IPT provoz) |  |
| Vytváření šifrovaných VPN bez potřeby tunelů dle RFC 3547 (GDOI based VPN) s centrální správou šifrovacích klíčů |  |
| QoS pre-classification pro IPSec |  |
| Zone-Based Policy Firewall |  |
| Pokročilá detekce a klasifikace jednotlivých přenášených aplikací (DPI na 7. vrstvě OSI modelu dle aplikačních signatur) |  |
| Vynucení QoS parametrů pro takto rozpoznané aplikace a skupiny aplikací – marking, garance šířky pásma pro jednotlivé aplikace, shaping, policing |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS, MPLS based |  |
| QoS marking – DSCP, CoS, MPLS |  |
| QoS Shaping |  |
| QoS strategie pro frontu založená na třídách s prioritní frontou (LLQ) |  |
| Policy-Based Routing (PBR) podle ACL |  |
| Alespoň tříúrovňový hierarchický QoS |  |
| Správa přes Telnet a CLI |  |
| Správa přes SNMPv2 |  |
| Správa přes SNMPv3 |  |
| Správa přes SSHv2 a CLI |  |
| Správa přes HTTP(S) |  |
| RADIUS nebo TACACS+ klient pro AAA |  |
| Sběr a vyhodnocování statistik a výkonnostních charakteristik aplikačních toků: využívané pásmo, odezvy aplikací |  |
| Monitorování aplikačních toků (za účelem detekce bezpečnostních incidentů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní |  |
| Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód |  |
| Podpora minimálně 2 různých monitorů současně (pro monitoring bezpečnosti a monitoring objemu přenesených dat) |  |
| Export NetFlow dat dle formátu NetFlow v9 nebo IPFIX |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní |  |
| NTPv3 server |  |

Zařízení typu I: směrovač pro lokalitu 3. úrovně a 4. úrovně s větší přípojkou

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Typ zařízení směrovač |  |
| Formát zařízení modulární |  |
| Alespoň 2x10/100/1000Base-TX WAN portů |  |
| Min. 2 sloty pro rozšiřující moduly |  |
| Směrování IPv4 |  |
| Směrování IPv6 |  |
| OSPFv2 |  |
| BGPv4 |  |
| Podpora 4 byte AS numbers v BGP |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) |  |
| GRE (Generic Routing Encapsulation) |  |
| Policy-based routing podle ACL |  |
| IP Multicast (PIM SSM, PIM SM) |  |
| IGMPv2, IGMPv3 |  |
| uRPF |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 |  |
| OSPFv3 |  |
| MP BGP |  |
| MPLS |  |
| MPLS VPN |  |
| Alespoň 15 oddělených (nezávislých) směrovacích tabulek |  |
| MPLS VPN over mGRE |  |
| IPv6 MPLS VPN (6VPE) |  |
| IPv6 Multicast (MLDv1 & v2) |  |
| IPv6 Multicast (PIM SM) |  |
| IPv6 Multicast (PIM SSM) |  |
| uRPF pro IPv6 |  |
| IPv6 Tunneling: IPv6 over IPv4 GRE Tunnels |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS, MPLS based |  |
| QoS marking – DSCP, CoS, MPLS |  |
| QoS Shaping |  |
| Class Based and Priority queuing |  |
| Rate Limiting |  |
| Alespoň tříúrovňový hierarchický QoS |  |
| Podpora protokolů a služeb per VRF (TACACS+, VRRP nebo HSRP, PING, traceroute) |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT |  |
| Zone based firewall |  |
| IPSec AES 256 |  |
| Hardwarová akcelerace šifrování pro IPSec AES 256 |  |
| Minimální propustnost směrovače 40 Mbit/s při aktivovaných službách IPSec šifrování a QoS měřená pro IMIX provoz |  |
| IKEv2 |  |
| SHA-2 (SHA-256, SHA-512) |  |
| QoS pre-classification pro IPSec |  |
| Vytváření šifrovaných Hub&Spoke VPN s možností dynamicky sestavovat tunely mezi „spoke“ lokalitami (např. pro IPT provoz) |  |
| Vytváření šifrovaných VPN bez potřeby tunelů dle RFC 3547 (GDOI based VPN) s centrální správou šifrovacích klíčů |  |
| Pokročilá detekce a klasifikace jednotlivých přenášených aplikací (DPI na 7. vrstvě OSI modelu dle aplikačních signatur) |  |
| Vynucení QoS parametrů pro takto rozpoznané aplikace a skupiny aplikací – marking, garance šířky pásma pro jednotlivé aplikace, shaping, policing |  |
| Sběr a vyhodnocování statistik a výkonnostních charakteristik aplikačních toků: využívané pásmo, odezvy aplikací |  |
| Monitorování aplikačních toků (za účelem detekce bezpečnostních incidentů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní |  |
| Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód |  |
| Podpora minimálně 2 různých monitorů současně (pro monitoring bezpečnosti a monitoring objemu přenesených dat) |  |
| Export NetFlow dat dle formátu NetFlow v9 nebo IPFIX |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní |  |
| SSHv2 |  |
| CLI rozhraní |  |
| SNMPv2/v3 |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) |  |
| NTPv3 server |  |

Zařízení typu J: přepínač pro lokalitu 3. úrovně, 48 portů s napájením

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Typ zařízení: L3 přepínač |  |
| Formát přepínače: fixní stohovatelný nebo modulární |  |
| Alespoň dva dedikované stohovací porty v případě stohovatelného přepínače |  |
| Možnost mít alespoň 6 zařízení ve stohu nebo šest slotů v šasi |  |
| Minimální kapacita sběrnice stohu 120 Gbit/s nebo min. kapacita modulárního šasi na slot 80 Gbit/s |  |
| Stateful Switch Over v rámci stohu nebo šasi |  |
| Možnost instalovat interní redundantní napájecí zdroj |  |
| Minimálně 48 portů 10/100/1000 Base-TX s PoE |  |
| Celkový příkon pro PoE porty min. 740W |  |
| Podpora IEEE 802.1at pro alespoň 24 portů najednou (tzn. dostupný příkon pro každý port min. 30 W) |  |
| Podpora IEEE 802.1af pro všech 48 portů najednou (tzn. dostupný příkon pro každý port min. 15,4 W) |  |
| Minimálně 4 1GE uplink porty s volitelným fyzickým rozhraním (porty použité pro stohování nelze započítat jako uplink port) |  |
| Minimálně 30000 záznamů v MAC address tabulce |  |
| IEEE 802.3ad |  |
| IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu nebo více šasis |  |
| Minimálně 8 linek jako součást PortChannel trunků |  |
| Minimálně 64 konfigurovatelných PortChannel trunků |  |
| IEEE 802.1Q |  |
| Minimálně 128 aktivních VLAN |  |
| IEEE 802.1x |  |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) |  |
| Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-host authentication nebo ekvivalentní) |  |
| Možnost provozu 802.1x v tzv. monitor módu bez omezování přístupu koncových uživatelů |  |
| RADIUS CoA (RFC 5176) |  |
| IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree Protocol |  |
| Podpora instance Rapid Spanning Tree Protokolu per VLAN |  |
| Podpora jumbo rámců (9198 bytes) |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) |  |
| Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware |  |
| OSPFv2 |  |
| OSPFv3 |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) |  |
| Reverse path check (uRPF) |  |
| IGMPv2, IGMPv3 |  |
| Minimálně 8 HW QoS front |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based |  |
| QoS marking – DSCP, CoS |  |
| QoS – Strict Priority Queue |  |
| Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní) |  |
| QoS Policing |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 (HSRP nebo VRRP) |  |
| IPv6 services (SSH, Syslog, DHCP) |  |
| IPv6 QoS |  |
| IPv6 First Hop Security (Port ACL, RA guard, DHCPv6 snooping) |  |
| IPv6 ACL |  |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních – VLAN) |  |
| IEEE 802.1ae na uplink portech |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP |  |
| Source-Group Tag Exchange Protocol |  |
| IEEE 802.3az |  |
| Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu |  |
| Inteligentní PoE management – zajištění napájení připojeného zařízení podle konkrétních požadavků daného typu zařízení |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní |  |
| Zrcadlení provozu na úrovni jednotlivých fyzických rozhraní i virtuálních sítí (VLAN) do monitorovacího rozhraní (ekvivalent funkce SPAN) |  |
| Monitorování aplikačních toků (za účelem detekce bezpečnostních incidentů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní |  |
| Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód |  |
| Možnost definovat minimálně dva různé monitory datových toků současně, jeden monitor pro sběr parametrů datových toků potřebných pro výkonnostní plánování, druhý monitor pro sběr parametrů datových toků potřebných pro detekci bezpečnostních incidentů |  |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX |  |
| DHCP server |  |
| SSHv2 |  |
| CLI rozhraní |  |
| SNMPv2/v3 |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) |  |
| NTPv3 server |  |

Zařízení typu K: přepínač pro lokalitu 3. úrovně, 24 portů s napájením

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Typ zařízení: L3 přepínač |  |
| Formát přepínače: fixní stohovatelný nebo modulární |  |
| Alespoň dva dedikované stohovací porty v případě stohovatelného přepínače |  |
| Možnost mít alespoň 6 zařízení ve stohu nebo 6 slotů v šasi |  |
| Minimální kapacita sběrnice stohu 120 Gbit/s nebo min. kapacita modulárního šasi na slot 80 Gbit/s |  |
| Stateful Switch Over v rámci stohu nebo šasi |  |
| Možnost instalovat interní redundantní napájecí zdroj |  |
| Minimálně 24 portů 10/100/1000 Base-TX s PoE |  |
| Celkový příkon pro PoE porty min. 370 W |  |
| Podpora IEEE 802.1at pro alespoň 12 portů najednou (tzn. dostupný příkon pro každý port min. 30 W) |  |
| Podpora IEEE 802.1af pro všech 24 portů najednou (tzn. dostupný příkon pro každý port min. 15,4 W) |  |
| Minimálně 4 1GE uplink porty s volitelným fyzickým rozhraním (porty použité pro stohování nelze započítat jako uplink port) |  |
| Minimálně 30000 záznamů v MAC address tabulce |  |
| IEEE 802.3ad |  |
| IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu nebo více šasi |  |
| Minimálně 8 linek jako součást PortChannel trunků |  |
| Minimálně 64 konfigurovatelných PortChannel trunků |  |
| IEEE 802.1Q |  |
| Minimálně 128 aktivních VLAN |  |
| IEEE 802.1x |  |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) |  |
| Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-host authentication nebo ekvivalentní) |  |
| Možnost provozu 802.1x v tzv. monitor módu bez omezování přístupu koncových uživatelů |  |
| RADIUS CoA (RFC 5176) |  |
| IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree Protocol |  |
| Podpora instance Rapid Spanning Tree Protokolu per VLAN |  |
| Podpora jumbo rámců (9198 bytes) |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) |  |
| Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardwaru |  |
| OSPFv2 |  |
| OSPFv3 |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) |  |
| Reverse path check (uRPF) |  |
| IGMPv2, IGMPv3 |  |
| Minimálně 8 HW QoS front |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based |  |
| QoS marking – DSCP, CoS |  |
| QoS – Strict Priority Queue |  |
| Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní) |  |
| QoS Policing |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 (HSRP nebo VRRP) |  |
| IPv6 services (SSH, Syslog, DHCP) |  |
| IPv6 QoS |  |
| IPv6 First Hop Security (Port ACL, RA guard, DHCPv6 snooping) |  |
| IPv6 ACL |  |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních – VLAN) |  |
| IEEE 802.1ae na uplink portech |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP |  |
| Source-Group Tag Exchange Protocol |  |
| IEEE 802.3az |  |
| Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu |  |
| Inteligentní PoE management – zajištění napájení připojeného zařízení podle konkrétních požadavků daného typu zařízení |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní |  |
| Zrcadlení provozu na úrovni jednotlivých fyzických rozhraní i virtuálních sítí (VLAN) do monitorovacího rozhraní (ekvivalent funkce SPAN) |  |
| Monitorování aplikačních toků (za účelem detekce bezpečnostních incidentů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní |  |
| Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód |  |
| Možnost definovat minimálně dva různé monitory datových toků současně, jeden monitor pro sběr parametrů datových toků potřebných pro výkonnostní plánování, druhý monitor pro sběr parametrů datových toků potřebných pro detekci bezpečnostních incidentů |  |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX |  |
| DHCP server |  |
| SSHv2 |  |
| CLI rozhraní |  |
| SNMPv2/v3 |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) |  |
| NTPv3 server |  |

Zařízení typu L: kompaktní přepínač, min. 8 portů s napájením

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Typ zařízení L2 přepínač |  |
| Formát přepínače fixní |  |
| Minimálně 8 10/100/1000 Base-TX portů s PoE napájením |  |
| Minimálně 2 1GE uplink porty s volitelným fyzickým rozhraním |  |
| IEEE 802.3ad |  |
| IEEE 802.1Q |  |
| Minimálně 64 aktivních VLAN |  |
| IEEE 802.1x |  |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) |  |
| Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-host authentication nebo ekvivalentní) |  |
| Možnost provozu 802.1x v tzv. monitor módu bez omezování přístupu koncových uživatelů |  |
| RADIUS CoA (RFC 5176) |  |
| IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree Protocol |  |
| Podpora instance Rapid Spanning Tree Protokolu per VLAN |  |
| Podpora jumbo rámců (9000 bytes) |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) |  |
| IGMP snooping |  |
| IPv6 MLD snooping |  |
| Minimálně 4 HW QoS front |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based |  |
| QoS marking – DSCP, CoS |  |
| QoS – Strict Priority Queue |  |
| Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní) |  |
| QoS Policing |  |
| IPv6 QoS |  |
| IPv6 First Hop Security (Port ACL, RA guard, DHCPv6 snooping) |  |
| IPv6 ACL |  |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních – VLAN) |  |
| IEEE 802.1ae na uplink portech |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP |  |
| Source- Group Tag Exchange Protocol |  |
| IEEE 802.3af |  |
| IEEE 802.3at |  |
| Minimálně 120W PoE budget |  |
| Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu |  |
| Inteligentní PoE management – zajištění napájení připojeného zařízení podle konkrétních požadavků daného typu zařízení |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní |  |
| Zrcadlení provozu do monitorovacího rozhraní (ekvivalent funkce SPAN) |  |
| DHCP server |  |
| SSHv2 |  |
| CLI rozhraní |  |
| SNMPv2/v3 |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) |  |
| NTPv3 |  |

Zařízení typu M: agregační optický přepínač

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Typ zařízení: L3 přepínač |  |
| Formát přepínače: stohovatelný nebo modulární |  |
| Alespoň 2 dedikované stohovací porty |  |
| Možnost alespoň 6 zařízení ve stohu/minimálně. 6 slotů v šasi |  |
| Alespoň 160 Gbit/s kapacita sběrnice stohu/alespoň 80 Gbit/s kapacita na slot modulárního šasi |  |
| Stateful Switch Over v rámci stohu nebo šasi |  |
| Možnost instalovat interní redundantní napájecí zdroj |  |
| Alespoň 12 1GE portů s volitelným fyzickým rozhraním |  |
| Možnost instalovat modul s 2x10GE porty s volitelným fyzickým rozhraním |  |
| Alespoň 30 000 záznamů v tabulce MAC adres |  |
| IEEE 802.3ad |  |
| IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu nebo více šasis |  |
| Minimálně 8 linek jako součást PortChannel trunků |  |
| Alespoň 64 konfigurovatelných PortChannel trunků |  |
| IEEE 802.1Q |  |
| Minimálně 250 aktivních VLAN |  |
| IEEE 802.1x |  |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) |  |
| Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-host authentication nebo ekvivalentní) |  |
| Možnost provozu 802.1x v tzv. monitor módu bez omezování přístupu koncových uživatelů |  |
| RADIUS CoA (RFC 5176) |  |
| IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree Protocol |  |
| Podpora alespoň 250 instancí Rapid Spanning Tree Protokolu per VLAN |  |
| Podpora jumbo rámců (9198 bytes) |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) |  |
| Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardwaru |  |
| OSPFv2 |  |
| OSPFv3 |  |
| BGPv4 |  |
| MP BGP |  |
| Virtualizace směrovacích tabulek – např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) |  |
| First Hop Redundancy Protocol (např. VRRP, HSRP) |  |
| Reverse path check (uRPF) |  |
| IGMPv2, IGMPv3 |  |
| Minimálně 8 HW QoS front |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based |  |
| QoS marking – DSCP, CoS |  |
| QoS – Strict Priority Queue |  |
| Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní) |  |
| QoS Policing |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 (HSRP nebo VRRP) |  |
| IPv6 services (SSH, Syslog, DHCP) |  |
| IPv6 QoS |  |
| IPv6 First Hop Security (Port ACL, RA guard, DHCPv6 snooping) |  |
| IPv6 ACL |  |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních – VLAN) |  |
| IEEE 802.1ae na všech portech |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP |  |
| Source-Group Tag Exchange Protocol |  |
| Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní |  |
| Zrcadlení provozu na úrovni jednotlivých fyzických rozhraní i virtuálních sítí (VLAN) do monitorovacího rozhraní (ekvivalent funkce SPAN) |  |
| Monitorování aplikačních toků (za účelem detekce bezpečnostních incidentů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní |  |
| Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód |  |
| Možnost definovat minimálně dva různé monitory datových toků současně, jeden monitor pro sběr parametrů datových toků potřebných pro výkonnostní plánování, druhý monitor pro sběr parametrů datových toků potřebných pro detekci bezpečnostních incidentů |  |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX |  |
| DHCP server |  |
| SSHv2 |  |
| CLI rozhraní |  |
| SNMPv2/v3 |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) |  |
| NTPv3 server |  |

Oblast systémové infrastruktury

Migrace active directory (AD), MS Exchange, Certifikační autority (CA) do vlastních datových center – bez součinnosti současného dodavatele

Vypuštěno

Migrace active directory (AD), MS Exchange, Certifikační autority (CA) do vlastních datových center – se součinností současného dodavatele

Vypuštěno

Monitorování Infrastruktury AD a poštovního systému

Vypuštěno

Customizace dohledu AD infrastruktury pro lokální správce

Vypuštěno

IDM – Náhrada současného řešení ISU (MIIS)

Vypuštěno

Centrální patch management pro servery

Vypuštěno

Konsolidace serverů na ÚP ČR

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| --- | --- |
| Hypervizor s nízkou režií, bez závislosti na hostovaném operačním systému s podporou 64 a 32bitové virtualizace na x86 platformě (bez omezení na konkrétního výrobce). Hypervizor bez omezení na operační paměť, počet připojovaných rozhraní (např. iSCSI, FC, LAN), jader CPU, diskových polí, běžících hostů (virtuálních strojů) mimo limitů vyplývajících z technických a existujících možností v době realizace zakázky (např. schopnost adresace omezené velikosti paměti, velikosti virtuálních disků daných technickými možnostmi hypervizoru) |  |
| Podpora monitoringu jednotlivých aplikací virtualizovaných strojů s automatizovanou reakci na stav služeb (aplikací) na těchto strojích. Podpora restartu služeb, aplikací nebo celého virtuálního serveru |  |
| Podpora tvorby šablon a klonování virtuálních strojů, přenášení konfigurace, hromadné úpravy nastavení parametrů a konfigurací. Podpora skriptování a ovládání přes příkazovou řádku (shell apod.) s podporou otevřeného API |  |
| Řešení pokryje všechny lokality ÚP ČR |  |
| Řešení zachová plnou funkčnost konsolidovaných serverů po jejich virtualizaci ve srovnání se současným stavem |  |
| Řešení podporuje logické oddělení managementu aktivních prvků, datového provozu a řídicího provozu pro virtualizační platformu |  |
| Podpora tvorby šablon a klonování virtuálních strojů, přenášení konfigurace, hromadné úpravy nastavení parametrů a konfigurací. Podpora scriptování a ovládání přes příkazovou řádku (shell apod.) s podporou otevřeného API |  |
| Podpora otevřených rozhraní a přístup do systému třetím stranám pomocí API |  |
| Možnost budoucí centrální správy a monitoring pomocí instalovaného klienta a webového klienta pro efektivní hromadnou správu, nastavení a monitorování |  |
| Možnost budoucí centrální správy s podporou přidělování práv na základě LDAP (Active Directory), přidělování rolí, oprávnění a definování oprávnění na jednotlivé servery nebo další prostředky infrastruktury |  |

Správa koncových stanic MPSV a ÚP ČR

Vypuštěno

Využití MS licencí pro kolaborační systém a integrace s videokonferencí

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného řešení |
| --- | --- |
| Výrobce systému |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného systému (v případě, že je systém popsán více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného systému) |  |
| Odkaz na www stránky výrobce systému, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Typ systému: systém pro spolupráci a komunikaci |  |
| Rychlá textová komunikace (instant messaging) |  |
| Chat (rozesílání rychlých textových zpráv na skupinu uživatelů) |  |
| Komplexní informace o stavu (vazba na MS produkty) |  |
| Klient pro mobilní telefon (IOS, Android, Windows…) |  |
| Webový klient |  |
| Podnikové hlasové funkce (např. sledování zlomyslných volání, parkování hovorů) |  |
| Videokonference mezi dvěma uživateli |  |
| Videokonference ve skupině uživatelů |  |
| Propojení na velké konference (Cisco/Tandberg/Polycom/Vidyo/Radvision atd.) |  |
| Tvorba virtuální konferenční místnosti (meeting rooms) |  |
| Sdílení zvuku/videa/obsahu mezi třemi a více účastníky |  |
| Audiokonference (meet me, konference) |  |
| Mobilní videokonference (videokonference na mobilním zařízení) |  |
| Vzdálené připojení komunikátoru z internetu (bez VPN tunelu) |  |
| Pasivní sdílení plochy/dokumentů (pasivní náhled na dokument) |  |
| Aktivní sdílení plochy/dokumentů (společná možnost upravovat dokument) |  |
| Aktivní sharing dokumentů s možností audiokonference |  |
| Aktivní sharing dokumentů s možností audio a videokonference |  |
| Tvorba virtuální konferenční místnosti (meeting rooms) |  |
| Ovládací prvky schůzky (organizátor, možnosti předsálí, možnosti připojení) |  |
| Možnost plného propojení s externími organizacemi na úrovni protokolu SIP |  |
| Možnost propojení s veřejnými IM sítěmi založenými za protokolu SIP (IM, presence) |  |
| Možnost propojení s veřejnými IM sítěmi založenými za protokolu XMPP (IM, presence) |  |
| Možnost propojení se stávajícím interním hlasovým telefonním systémem založeným na protokolu IP (VoIP) |  |
| Možnost propojení se stávajícím videokonferenčním systémem – audio, video |  |
| Možnost komunikace z mobilních platforem (Windows Phone, iOS, Android) |  |
| Možnost integrace s intranet aplikacemi (např. seznam uživatelů – propagace stavu presence) |  |

Upgrade videokonferencí

Prvek multikonferenční server

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného řešení |
| --- | --- |
| Výrobce systému |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného systému (v případě, že je systém popsán více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného systému) |  |
| Odkaz na www stránky výrobce systému, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Typ prvku je multikonferenční server |  |
| Podpora spojení pomoci protokolů H.323, SIP a TIP |  |
| Kapacita serveru pro 5xHD1080p spojení |  |
| Škálovatelnost kapacity při spojení nižší kvalitou než HD1080p, a to dvojnásobná kapacita při spoení kvalitou HD720p(10x spojení), čtyřnásobná při spojení kvalitou SD (20x spojení) a osminásobnou kapacitu při kvalitě CIF (40x spojení) |  |
| Možnost rozšíření kapacity serveru zakoupením SW licence bez nutnosti zakupovat další HW doplňky až pro 15xHD1080p spojení v režimu Continuous Presence a až 80xHD720p spojení v režimu přepínání za hlasem |  |
| Podpora audio protokolu G.711a/u |  |
| Podpora audio protokolu G.722 |  |
| Podpora audio protokolu G.722.1C |  |
| Podpora audio protokolu G.722.1 |  |
| Podpora audio protokolu G.723.1 |  |
| Podpora video protokolů H.261 |  |
| Podpora video protokolů H.263 |  |
| Podpora video protokolů H.263++ |  |
| Podpora video protokolů H.264 |  |
| Podpora video protokolů H.264HP |  |
| Podpora sdílení obrazu v sekundárním video streamu protokolem H.239 a BFCP |  |
| Možnost rozšíření o ISDN PRI modul |  |
| Podpora integrace s nahrávacím a streamovacím serverem Polycom RSS2000 |  |
| Podpora protokolu SNMPv3 pro monitoring |  |
| AES media encryption |  |
| Integrovaná technologie pro obnovu ztracených paketů |  |
| Ovládání pomocí FECC |  |
| Rozšířená 2letá záruka se zasláním vadného dílu nejpozději do 24 hodin v pracovních dnech po nahlášení závady |  |

Prvek streamovací server

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného řešení |
| --- | --- |
| Výrobce systému |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného systému (v případě, že je systém popsán více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného systému) |  |
| Odkaz na www stránky výrobce systému, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ano/ne) |
| Typ prvku je streamovací server |  |
| Streamování libovolného hovoru na protokolu SIP a H.323 |  |
| Možnost streamování 2 nezávislých hovorů |  |
| Ovládání a správa přes webové rozhraní s úrovní oprávnění minimálně uživatel a administrátor |  |
| Podpora streamování hovoru minimálně v kvalitě CIF, SIF, 4CIF, SD, HD, XGA, VGA |  |
| Podpora streamování druhého kanálu se sdílenou prezentací pomoci protokolu H.239 |  |
| Možnost zobrazení streamovaného hovoru pro až 50 účastníků |  |
| Streamování na PC s SW vybavením Windows Media player nebo RealPlayer |  |
| Možnost ovládání z videokonferenční jednotky pomoci FECC |  |
| Podpora audio protokolu G.711a/u |  |
| Podpora audio protokolu G.722 |  |
| Podpora audio protokolu G.722.1C |  |
| Podpora audio protokolu G.722.1 |  |
| Podpora video protokolu H.261 |  |
| Podpora video protokolu H.263 |  |
| Podpora video protokolu H.264 |  |

Prvek videokonferenční jednotka

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného řešení |
| --- | --- |
| Výrobce systému |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného systému (v případě, že je systém popsán více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného systému) |  |
| Odkaz na www stránky výrobce systému, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ano/ne) |
| Typ prvku je videokonferenční jednotka |  |
| Podpora spojení video hovorů na protokolu SIP a H.323 |  |
| Výstup minimálně na 1 zobrazovací jednotku pomocí digitálního video výstupu HDMI nebo DVI |  |
| Vstup video signálu pomocí konektoru DVI-I, nebo kombinace HDMI a VGA |  |
| Podpora audio protokolu G.711a/u |  |
| Podpora audio protokolu G.722 |  |
| Podpora audio protokolu G.722.1C |  |
| Podpora audio protokolu G.722.1 |  |
| Podpora audio protokolu G.728 |  |
| Podpora video protokolu H.261 |  |
| Podpora video protokolu H.263 |  |
| Podpora video protokolu H.263++ |  |
| Podpora video protokolu H.264 |  |
| Podpora video protokolu H.264HP |  |
| Přenos obrazu v kvalitě HD 720p |  |
| Možnost rozšíření kvality přenášeného obrazu zakoupením licence až na FullHD 1080p |  |
| Kamera s možností natáčení z dálkového ovládání a s alespoň 10násobným optickým zoomem |  |
| Externí mikrofon s funkci echo-canceler a záběrem alespoň 3m od mikrofonu |  |
| Profesionální zobrazovací jednotku bez TV tuneru o velikosti alespoň 50" a technologií LED |  |
| Stojan na kolečkách pro umístění celé videokonferenční sestavy (zobrazovací jednotka, kamera, videokonferenční kodek) pro trvalé umístění a snadnou a bezpečnou manipulaci celé sestavy |  |

Evidence IT majetku a správy SW licencí

Vypuštěno

Virtualizace stanic MPSV/ÚP ČR

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| --- | --- |
| Hypervizor s nízkou režií, bez závislosti na hostovaném operačním systému s podporou 64 a 32bitové virtualizace na x86 platformě (bez omezení na konkrétního výrobce). Hypervizor bez omezení na operační paměť, počet připojovaných rozhraní (např. iSCSI, FC, LAN), jader CPU, diskových polí, běžících hostů (virtuálních strojů) mimo limitů vyplývajících z technických a existujících možností v době realizace zakázky (např. schopnost adresace omezené velikosti paměti, velikosti virtuálních disků daných technickými možnostmi hypervizoru). |  |
| Automatický „clustering“ s distribucí zátěže, podporou vysoké dostupnosti (HA) a automatizovanou migrací běžících virtuálních desktopů |  |
| Podpora pokročilého síťování (distribuované síťové nastavení – distribuovaný switch, „port mirroring“, LACP, podpora SDN sítí na úrovni komunikace s fyzickými přepínači, „load balancing“) |  |
| Podpora virtualizace grafických procesorů (GPU procesory, rozšiřující karty) |  |
| Podpora definování a kontroly IOPS dle definovaných pravidel a zásad pro vymezení, oddělení a tvorbě priorit pro jednotlivé virtuální desktopy |  |
| Tvorba souvisejících „poolů“ hostů (virtualizovaných desktopů) s možností definování přidělených kapacit, postupnému startu strojů v definovaném pořadí, omezení nebo naopak přidělení prostředků) |  |
| Podpora úpravy kvality a nároků přenosového protokolu |  |
| Podpora lokálních USB zařízení |  |
| Podpora dvoufaktorové autentizace |  |
| Podpora tvorby šablon a klonování virtuálních strojů, přenášení konfigurace, hromadné úpravy nastavení parametrů a konfigurací. Podpora skriptování a ovládání přes příkazovou řádku (shell apod.) s podporou otevřeného API |  |
| Podpora otevřených rozhraní a přístup do systému třetím stranám pomocí API |  |
| Řešení podporuje logické oddělení managementu aktivních prvků, datového provozu a řídicího provozu pro virtualizační platformu |  |
| Centrální správa a monitoring pomocí instalovaného klienta a webového klienta pro efektivní hromadnou správu, nastavení a monitorování |  |
| Centrální správa s podporou přidělování práv na základě LDAP (Active Directory), přidělování rolí, oprávnění a definování oprávnění na jednotlivé servery nebo další prostředky infrastruktury |  |
| Centrální monitorovací nástroje pro sledování zdrojů, jejich archivace, vyhodnocování a predikci s ohledem na vývoj celé infrastruktury. Kapacitní plánování na základě měřených a dlouhodobě sledovaných dat, sledování zátěže, CPU, IOPS diskových systémů, chyb a jejich odhalování v dlouhodobém sledování, aplikační monitoring a jeho automatické vyhodnocování nenadálých stavů – pád virtuálního stroje, pád fyzického stoje, pád lokality). Pokročilé monitorování založené na více parametrech (stav datové sítě, stav diskových FC polí, stav fyzických serverů, stav virtuálních systémů – hostů, stav aplikací na těchto hostech) |  |

Virtualizace kiosků ÚP ČR

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| --- | --- |
| Hypervizor s nízkou režií, bez závislosti na hostovaném operačním systému s podporou 64 a 32bitové virtualizace na x86 platformě (bez omezení na konkrétního výrobce). Hypervizor bez limitu na operační paměť, počet připojovaných rozhraní (např. iSCSI, FC, LAN), jader CPU, diskových polí, běžících hostů (virtuálních strojů) mimo limitů vyplývajících z technických a existujících možností v době realizace zakázky (např. schopnost adresace omezené velikosti paměti, velikosti virtuálních disků daných technickými možnostmi hypervizoru). |  |
| Automatický „clustering“ s distribucí zátěže, podporou vysoké dostupnosti (HA) a automatizovanou migrací běžících virtuálních strojů |  |
| Podpora pokročilého síťování (distribuované síťové nastavení – distribuovaný switch, „port mirroring“, LACP, podpora SDN sítí na úrovni komunikace s fyzickými přepínači, „load balancing“) |  |
| Podpora virtualizace grafických procesorů (GPU procesory, rozšiřující karty) |  |
| Podpora definování a kontroly IOPS dle definovaných pravidel a zásad pro vymezení, oddělení a tvorbě priorit pro jednotlivé virtuální stroje |  |
| Tvorba souvisejících „poolů“ hostů (virtualizovaných strojů) s možností definování přidělených kapacit, postupnému startu strojů v definovaném pořadí, omezení nebo naopak přidělení prostředků) |  |
| Podpora úpravy kvality a nároků přenosového protokolu |  |
| Podpora tvorby šablon a klonování virtuálních strojů, přenášení konfigurace, hromadné úpravy nastavení parametrů a konfigurací. Podpora skriptování a ovládání přes příkazovou řádku (shell apod.) s podporou otevřeného API |  |
| Podpora otevřených rozhraní a přístup do systému třetím stranám pomocí API |  |
| Centrální správa a monitoring pomocí instalovaného klienta a webového klienta pro efektivní hromadnou správu, nastavení a monitorování |  |
| Centrální správa s podporou přidělování práv na základě LDAP (Active Directory), přidělování rolí, oprávnění a definování oprávnění na jednotlivé servery nebo další prostředky infrastruktury |  |
| Centrální monitorovací nástroje pro sledování zdrojů, jejich archivace, vyhodnocování a predikci s ohledem na vývoj celé infrastruktury. Kapacitní plánování na základě měřených a dlouhodobě sledovaných dat, sledování zátěže, CPU, IOPS diskových systémů, chyb a jejich odhalování v dlouhodobém sledování, aplikační monitoring a jeho automatické vyhodnocování nenadálých stavů – pád virtuálního stroje, pád fyzického stoje, pád lokality). Pokročilé monitorování založené na více parametrech (stav datové sítě, stav diskových FC polí, stav fyzických serverů, stav virtuálních systémů – hostů, stav aplikací na těchto hostech) |  |

Redesign zálohování ve WAN

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného řešení |
| --- | --- |
| Výrobce systému |  |
| Odkaz na www stránky výrobce systému, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Dostatečný objem pro stávající i budoucí zálohy s možností rozšíření; viz přílohu č. 6 |  |
| Odpovídající datová propustnost pro přenos celkového objemu dat; viz přílohu č. 6 |  |
| Záruka trvanlivosti uložení a neměnnost dat garantovaná výrobcem |  |
| Kompatibilita se stávajícím řešením z hlediska HW a SW – viz popis současného stavu |  |
| Pravidelné spuštění aktualizace softwaru |  |
| Možnost vytvářet vlastní a automatické reporty o stavu prostředí |  |
| Systém centralizované distribuce SW na klienty (deployment) |  |
| Zabezpečení datového obsahu šifrováním |  |
| Notifikace stavu aplikace a úloh přes mail, applog, SNMP a SMS |  |
| Možnost kompletního přehledu stavu, úloh, historie, alertů a licencí z jedné obrazovky – dashboard |  |
| Audit změn a úprav v konfiguraci aplikace a prostředí |  |
| Podpora duplikačních a vázaných duplikačních úloh |  |
| Podpora deduplikace |  |
| Granulární zálohy a obnovy |  |
| Podpora záloh SQL a virtualizačních platforem VMware, Hyper-V |  |
| Podpora úložišť SAN, NAS, iSCSI, Tape, USB |  |
| Automatické připomenutí expirace licence/maintenance |  |
| Centrální management a vyrozumívání celého řešení |  |
| Přehledná správa naplánovaných i proběhlých úloh s filtrací a vyhledáváním |  |
| Správa celého prostředí (všech lokalit) z jedné konzole |  |
| Možnost konfigurovat automatické reakce na různé provozní stavy a chyby |  |
| Podpora záloh na pásku, disk a přenosná zařízení |  |
| Podpora syntetických záloh |  |
| Možnost zálohování P2V (konverze do virtuálního stroje) |  |
| Možnost centrálního upgradu klientů z konzole |  |
| Možnost vytvořit virtuální stroj ze zálohy |  |
| Možnost disaster recovery na čistý nebo jiný hardware |  |

Způsob publikace do internetu pomocí virtuálního prostředí – zabezpečený přístup k aplikacím

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| --- | --- |
| Použité řešení založeno na dedikovaném (vyhrazeném) protokolu s vysokou mírou stability, odezvy a komprese přenosu na datové lince pro efektivní běh |  |
| Řešení podporuje publikaci jednotlivých aplikací |  |
| Řešení podporuje publikaci celé pracovní plochy (Windows) |  |
| Řešení vynucuje šifrování datového toku mezi klientem a infrastrukturou |  |
| Řešení umožňuje konfiguraci politik pro jednotlivé uživatele/aplikace (neumožnění kopírování souborů z/do mobilního zařízení, neumožnění kopírování (copy-paste) z/do mobilního zařízení apod.) |  |
| Řešení umožňuje přístup k publikovaným aplikacím redundantním způsobem (tzv. vysoká dostupnost – HA a rozklad zátěže) |  |
| Řešení musí nabízet možnost přístupu k aplikacím bez explicitní vazby na použité klientské zařízení (PC, notebook, tablet, chytrý telefon, atd.) a bez vazby na konkrétního výrobce (ochrana proti tzv. „vendor lock“ řešení) Klient pro tyto zařízení musí být k dispozici bezplatně |  |
| Řešení podporuje dvoufaktorovou autentizaci bez nutnosti připojení HW k mobilnímu zařízení |  |
| Auditovatelné ověřování uživatelů s možností tvorby reportů |  |
| Řešení je kompatibilní s virtuálním prostředím zadavatele |  |

Centrální systém testování odezvy WAN

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| --- | --- |
| Technické parametry řešení |  |
| Řešení poskytuje Centrální konzoli s možností konfigurace a distribuce testů na testovací body |  |
| Řešení poskytuje Centrální konzoli s možností přehledného zobrazení stavu všech testů |  |
| Řešení poskytuje Centrální konzoli pro provádění hromadných operací s agenty (např. aktivace/deaktivace) |  |
| Centrální konzole podporuje správu testů provozovaných na dedikovaných testovacích agentech, které jsou součástí řešení. (Dedikovaným agentem se myslí aplikace provozovaná na Win/Lin serveru. Takový server vystupuje v roli testovacího bodu, ze kterého se spouští definované testy) |  |
| Centrální konzole podporuje správu testů spouštěných přes IP SLA agenty na současných aktivních prvcích LAN/WAN sítě Zadavatele |  |
| Z každého testovacího bodu je možné aktivovat minimálně tyto typy testů – Ping, http, DNS, DHCP a Jitter |  |
| Test Ping poskytuje round-trip čas dotazu ZDROJ-CÍL minimálně s těmito parametry: - Latency - Packet Loss |  |
| Test http poskytuje round-trip čas získání cílové web stránky minimálně s těmito parametry: - Latency - HTTP DNS Resolution Time - HTTP TCP Connection Time - HTTP Download Time |  |
| Test DNS poskytuje lookup čas dotazu na DNS server minimálně s těmito parametry: - Latency - Packet Loss |  |
| Test DHCP poskytuje round-trip čas pro získání IP adresy minimálně s těmito parametry: - Latency - Packet Loss |  |
| Test Jitter poskytuje zpoždění a ztrátovost spojení ZDROJ-CÍL minimálně s těmito parametry: - Destination to Source Packet Loss - Jitter Busies - Jitter Egress - Jitter Ingress - Jitter Positive Destination to Source - Jitter Positive Source to Destination - Jitter Negative Destination to Source - Jitter Negative Source to Destination - Late Arrival Packet - Latency - Mean Opinion Score - Missing in Action Packet - Packet Loss - Source to Destination Packet Loss |  |
| Řešení podporuje definice vlastního testu – aktivace skriptu, jehož výstup reprezentuje výsledek testu |  |
| Z každého testovacího bodu je možné aktivovat vlastní test |  |
| Řešení poskytuje nástroje pro integraci a přenos nově získaných údajů do současných operátorských rozhraní |  |
| Řešení umožňuje tvorbu vlastních reportů pro všechny měřené parametry testů, včetně parametrů vlastních testů |  |
| Řešení poskytuje nástroje pro začlenění reportů do centrální konzole dohledového systému Zadavatele (viz popis současného stavu) |  |
| Řešení nabízí minimálně tyto typy reportů: - Trendový report pro vybrané parametry nebo jejich skupiny - TopN report pro vybrané parametry nebo jejich skupiny - Přehledový report o stavu metrik jednotlivých agentů - Service/SLA report s možností nastavení hraničních hodnot pro měřené parametry |  |
| Řešení vyhodnocuje měřené parametry okamžitě při jejich přijetí a porovnává je s nastavenými hraničními hodnotami |  |
| Řešení podporuje dynamické hraniční hodnoty s možností nastavení délky okna nebo počtu vzorků pro výpočet hraniční hodnoty v daném čase |  |
| Při překročení hraniční hodnoty je možné zaslat SNMP Trap a jeho obsah je možné upravit |  |
| Historické hodnoty měřených veličin jsou uloženy v databázi s možností přístupu přes SQL dotazy nebo vlastní API rozhraní |  |
| Řešení podporuje provoz ve virtuálním prostředí Zadavatele |  |
| Řešení podporuje propojení se systémem pro dohled dostupnosti prvků (např. zasílání SNMP Trapů). Detaily o dohledu dostupnosti jsou uvedeny v popisu současného stavu Zadavatele |  |

Rozvoj zastřešujícího monitoringu

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| --- | --- |
| Minimální požadované technické parametry řešení |
| Řešení podporuje příjem událostí a dat minimálně přes tato rozhraní: - SNMP Trap - Syslog - zprávy přijímané systémem pro dohled dostupnosti zařízení – viz popis současného stavu |  |
| Řešení nabízí možnost načítání událostí z externí databáze |  |
| Řešení nabízí možnost načítání událostí z textového souboru |  |
| Přijaté události lze doplnit/obohatit o kontextové informace (minimálně 10 parametrů) z externích zdrojů v podobě textového souboru (např. ePD (Elektronická provozní dokumentace) |  |
| Přijaté události lze doplnit/obohatit o kontextové informace (minimálně 10 parametrů) z externích databází (např. ePD (Elektronická provozní dokumentace) |  |
| Systém umožňuje deduplikaci události přijatých přes různá rozhraní (např. deduplikace událostí přijatých jako SNMP trapy s událostmi přijatými přes systém pro dohled dostupnosti zařízení) |  |
| Řešení obsahuje přednastavené integrace minimálně s těmito systémy třetích stran: - dohled dostupnosti zařízení – viz popis současného stavu |  |
| Zastřešující monitoring nabízí sadu korelačních pravidel/logiky pro zpracování událostí a dat |  |
| Řešení umožňuje zpracování událostí v době přijetí do systému |  |
| Řešení umožňuje zpracování událostí jako výstup akce pravidel (např. při překročení nastavené hraniční hodnoty, při příchodu jiné události) |  |
| Řešení umožňuje zpracování událostí dle pravidel vázaných na čas |  |
| Řešení umožňuje zpracování událostí dle pravidel vázaných na výsledek zpracování aktuálně přijatých událostí a vazbou na aktuální informace v externím datovém zdroji (databáze/textový soubor) |  |
| Řešení umožňuje zasílat notifikace v podobě e-mailu |  |
| Řešení umožňuje zasílat notifikace v podobě SNMP Trapu |  |
| Řešení umožňuje zasílat notifikace v podobě hlášení v grafickém rozhraní uživatele |  |
| Řešení umožňuje zasílat notifikace v podobě spuštění skriptu |  |
| Řešení nabízí různé grafické rozhraní pro různé uživatele v roli operátora, informatika (grafické rozhraní přizpůsobené dle příslušnosti informatika ke krajskému pracovišti), manažera |  |
| Řešení podporuje tvorbu vlastních reportů |  |
| Řešení lze provozovat v IPv4 a IPv6 prostředí současně |  |
| Řešení podporuje provoz ve virtuálním prostředí Zadavatele |  |
| Rozšiřující/upřesňující technické parametry řešení |
| Zastřešující monitoring podporuje definici služeb a SLA parametrů |  |
| Historické hodnoty měřených veličin jsou uloženy v databázi s možností přístupu přes SQL dotazy nebo vlastní API rozhraní |  |
| Zastřešující monitoring nabízí/obsahuje integraci do CMDB třetích stran |  |

Ad-hoc testování odezvy WAN

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| --- | --- |
| Parametry nabízeného řešení |
| Řešení umožňuje spustit test odezvy z jakékoliv stanice v síti Zadavatele přes webový prohlížeč |  |
| Řešení podporuje tzv. „off-line“ režim – provoz bez nutnosti připojení k internetu |  |
| Řešení podporuje/nabízí spuštění testů vůči každému datovému centru Zadavatele |  |
| Provedení testu na žádost přehledně zobrazí průběh testu a jeho výsledky |  |
| Výstup testu obsahuje informace o rychlosti uploadu, downloadu a latenci (zpoždění) |  |
| Řešení podporuje provoz více testovacích bodů pro každého z uživatelů současně |  |
| Grafický vzhled rozhraní testů lze upravit (např. doplnit logo, upravit barevné schéma) |  |
| Grafické rozhraní testů je dostupné češtině |  |
| Přístup ke grafickému rozhraní lze omezit na základě IP adresy/rozsahu uživatele |  |
| Řešení podporuje provoz ve virtuálním prostředí Zadavatele |  |

Přechod na Window 8.1

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| --- | --- |
| Řešení zajišťuje migraci všech (cca 14000) stanic ve WAN zadavatele |  |
| Řešení při migraci zachová uživatelská data |  |
| Řešení při migraci zachová programové vybavení stanice |  |
| Řešení při migraci zachová uživatelský profil |  |
| Řešení při migraci zachová konfiguraci aplikací |  |
| Řešení při migraci zachová jednotlivá oprávnění u lokálních souborů |  |
| Řešení podporuje tvorbu několika různých instalačních obrazů (image) – viz příloha č. 6 |  |
| Součástí řešení je podpora informatikům ÚP ČR po celou dobu migrace |  |

Přechod serverů z MS W. 2008 Server R2 na W. 2012 Server

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| --- | --- |
| Řešení zajišťuje migraci všech (cca 900) serverů na pracovištích ÚP ČR |  |
| Řešení při migraci zachová aplikační data na serveru |  |
| Řešení při migraci zachová uživatelská data na serveru |  |
| Řešení při migraci zachová plnou funkčnost instalovaných aplikací na serveru |  |
| Řešení při migraci zachová plnou funkčnost instalovaných rolí serveru |  |
| Řešení při migraci zachová jednotlivá oprávnění u lokálních souborů |  |
| Řešení podporuje tvorbu několika různých instalačních obrazů (image) serveru – viz příloha č. 6 |  |
| Součástí řešení je podpora informatikům ÚP ČR po celou dobu migrace |  |

Konsolidace ochrany E-mailu (Antivir, Antispam)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného řešení |
| --- | --- |
| Výrobce systému |  |
| Odkaz na www stránky výrobce systému, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Řešení musí pokrýt antivirovou a antispamové ochranu SMTP komunikace na perimetru resortu MPSV |  |
| Řešení musí kapacitně pokrýt 15 000 uživatelů |  |
| Navržené a implementované řešení musí výkonově zajistit průchod 15 000 mailů o velikosti 180 kB / hodinu |  |
| Řešení musí být dostupné i ve formě virtuální appliance |  |
| Zajištění jednotné správy formou vestavěného managementu pro více zařízení |  |
| Konfigurace politik ochrany pro každou emailovou doménu |  |
| Jedno vyhledávání v záznamech (logy) prostřednictvím více zařízení |  |
| Automatické aktualizace virových a spamových definic |  |
| Vyhodnocování spamu na základě reputace odesílatele (jeho IP adresy) |  |
| Na základě domény směrování e-mailu na různé down-stream servery |  |
| Podpora pro napojení DLP řešení |  |
| Možnost generování a zasílání denních, týdenních a měsíčních reportů pomocí e-mailu |  |
| Podpora IPv6 |  |
| Podpora TLS šifrování |  |
| Podpora zasílání logů off-box na syslog server |  |
| Podpora tvorby dodatečných pravidel pro filtrování poštovní komunikace |  |

Rozvoj zálohování na velkých pracovištích L4

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného řešení |
| --- | --- |
| Výrobce systému |  |
| Odkaz na www stránky výrobce systému, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Dostatečný objem pro stávající i budoucí zálohy s možností rozšíření (viz příloha 6) |  |
| Odpovídající datová propustnost pro přenos celkového objemu dat (viz příloha 6) |  |
| Záruka trvanlivosti uložení a neměnnost dat garantovaná výrobcem |  |
| Kompatibilita se stávajícím řešením z hlediska HW a SW |  |
| Pravidelné spuštění aktualizace softwaru |  |
| Možnost vytvářet vlastní a automatické reporty o stavu prostředí |  |
| Systém centralizované distribuce SW na klienty (deployment) |  |
| Zabezpečení datového obsahu šifrováním |  |
| Notifikace stavu aplikace a úloh přes e-mail, applog, SNMP a SMS |  |
| Možnost kompletního přehledu stavu, úloh, historie, alertů a licencí z jedné obrazovky – dashboard |  |
| Audit změn a úprav v konfiguraci aplikace a prostředí |  |
| Podpora duplikačních a vázaných duplikačních úloh |  |
| Podpora deduplikace |  |
| Granulární zálohy a obnovy |  |
| Podpora záloh SQL a virtualizačních platforem VMware, Hyper-V |  |
| Podpora úložišť SAN, NAS, iSCSI, Tape, USB |  |
| Automatické připomenutí expirace licence/maintenance |  |
| Centrální management a správa celého řešení |  |
| Přehledná správa naplánovaných i proběhlých úloh s filtrací a vyhledáváním |  |
| Správa celého prostředí (všech lokalit) z jedné konzole |  |
| Možnost konfigurovat automatické reakce na různé provozní stavy a chyby |  |
| Podpora záloh na pásku, disk a přenosná zařízení |  |
| Podpora syntetických záloh |  |
| Možnost zálohování P2V (konverze do virtuálního stroje) |  |
| Možnost centrálního upgradu klientů z konzole |  |
| Možnost vytvořit virtuální stroj ze zálohy |  |
| Možnost disaster recovery na čistý nebo jiný hardware |  |

Archivace elektronické pošty

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného řešení |
| --- | --- |
| Výrobce systému |  |
| Odkaz na www stránky výrobce systému, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Výrobce systému |  |
| Odkaz na www stránky výrobce systému, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Řešení musí pokrýt cca 14 000 uživatelů |  |
| Řešená musí snížit objem databází MS Exchange |  |
| Uživatelsky transparentní přístup do archivu z MS Outlook/Outlook Web Access |  |
| Obnovení smazané zprávy bez zásahu administrátora |  |
| Podpora archivace v MS Exchange 2010 a 2013 |  |
| Podpora archivace mailboxů a veřejných složek |  |
| Jeden archiv může sloužit pro více MS Exchange serverů |  |
| Podpora Offline archivace OST souborů |  |
| Možnost stejné řešení rozšířit i pro archivaci MS Sharepoint a souborů na filesystému |  |
| Uložené zprávy v archivním úložišti mohou být komprimovány |  |
| Obsah zpráv a příloh v archivním úložišti může být libovolně indexován |  |
| Uživatelské vlastnosti integrované do poštovního klienta MS Outlook musí podporovat vyhledávání v archivu |  |
| Uživatelské vlastnosti integrované do poštovního klienta MS Outlook musí podporovat rušení zpráv v archivu |  |
| Uživatelské vlastnosti integrované do poštovního klienta MS Outlook musí podporovat vyhledávání podle atributů zpráv a příloh |  |
| Uživatelské vlastnosti integrované do poštovního klienta MS Outlook musí podporovat archivaci jednotlivých položek nebo složek |  |
| Podpora Outlook Web Access minimálně na úrovni propojení odkazů s archivem |  |
| Podpora Outlook Web Access minimálně na úrovni prohlížení archivovaných zpráv přes odkazy |  |
| Auditovací mechanismus řešení musí být konfigurovatelný |  |
| Audit všech událostí musí být zaznamenán do SQL databáze |  |

Náhrada TMG

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| --- | --- |
| Řešení zajišťuje migraci současného TMG serveru na nový systém |  |
| Řešení při migraci zachová veškerou současnou funkcionalitu TMG |  |
| Řešení při migraci zjednoduší současná publikační pravidla |  |
| Řešení podporuje IPv6 |  |
| Řešení zabezpečuje ochranu AJAX a JSON aplikací |  |
| Řešení zabezpečuje ochranu proti L7 DDoS útokům, web scrapingu a útokům pomocí hrubé síly (brute force) |  |
| Podpora SSL (šifrování a dešifrování) |  |
| Podpora application visibility a reportingu – monitorování URI |  |
| Autentikace klientů přes LDAP/Radius |  |
| Podpora pro TLS 1.2 |  |
| Podpora SSL Forward proxy |  |
| Podpora SSL certifikátů podepsaných SHA-2 algoritmem |  |

Zálohování stanic – PILOT pro 500 uživatelů

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného řešení |
| --- | --- |
| Výrobce systému |  |
| Odkaz na www stránky výrobce systému, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Záruka trvanlivosti uložení a neměnnost dat garantovaná výrobcem |  |
| Kompatibilita se stávajícím řešením z hlediska HW a SW |  |
| Pravidelné spuštění aktualizace softwaru |  |
| Systém centralizované distribuce SW na klienty (deployment) |  |
| Zabezpečení datového obsahu šifrováním |  |
| Automatické bezobslužné fungování na klientovi |  |
| Možnost vícenásobných automatických sekundárních a offline záloh (duplikace) |  |
| Podpora lokálních, externích, síťových a WAN (FTP) úložišť |  |
| Možnost uživatelem provedené obnovy souborů či složek (granularita) |  |
| Centrální management a správa celého řešení |  |
| Přehledná správa naplánovaných i proběhlých úloh |  |
| Možnost disaster recovery na čistý, jiný nebo virtuální hardware |  |
| Prohledávání záloh na úrovni souborů a složek bez nutnosti předchozí obnovy uživatelem |  |
| Možnost částečné obnovy bez vlivu na stávající data |  |
| Škálovatelná automatická retence a mazání starých záloh |  |
| Možnost zálohování P2V (konverze do virtuálního stroje) |  |
| Možnost přímého bootování do obnovovacího režimu |  |
| Možnost jednorázových nezávislých záloh a konverzí do virtuální podoby |  |
| Možnost kopírování celých logických a fyzických disků |  |
| Podpora komprese záloh |  |
| Možnost automaticky zálohy dělit na požadovanou velikost |  |
| Podpora pre/post skriptů a příkazů |  |
| Možnost škálovat výkon a rychlost zálohování |  |
| Notifikace do logu aplikace, windows logu, e-mailu, SNMP |  |
| Možnost zálohování specifických souborů (dokumenty, média, obrázky, hudba, databáze…) |  |
| Možnost automaticky spuštěných záloh v definovaném případě (instalování/odinstalování nějaké aplikace, start vybrané aplikace, přihlášení/odhlášení uživatele, zvýšená bezpečnostní hrozba) |  |

Oblast bezpečnosti

Vytvoření systému infrastrukturní autentizace

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného řešení |
| --- | --- |
| Výrobce komponent řešení |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Vyšší stupeň bezpečnosti, minimálně úroveň dvoufaktorové autentizace, např. vlastní (tj. personifikovaný) autentizátor a PIN |  |
| Autentizátor bude podporovat platformy OS desktopů Microsoft, Linux, OS X |  |
| Autentizátor bude podporovat i mobilní platformy řady: iOS, Android |  |
| Podpora více elektronických identit – uživatel bude schopen použít jeden autentizátor k ověření u více aplikací, a to různými, vzájemně nezávislými elektronickými identitami |  |
| Nezávislost elektronické identity (respektive identit) uživatele na jeho skutečné osobní identitě |  |
| Řešení bude implementováno v IT prostředí zadavatele („on-premise“), mělo by však mít možnost být provozováno i formou Cloudové služby „SaaS“ |  |
| Podpora centrální správy a evidence autentizátorů |  |
| Autentizační systém musí být provozovatelný i ve virtuální prostředí serverů i pracovních stanic |  |
| Řešení bude podporovat čárové kódy anebo QR kódy, pro snadnější interakci uživatele s autentizátorem |  |
| Podpora samoobslužných „selfservice“ procesů pro: inicializaci, zneplatnění a obnovu přístupové (elektronické) identity |  |
| Proces autentizace nebude vyžadovat dodatečné náklady třetích stran (nebude např. vyžadováno zasílání SMS zpráv) |  |
| Proces autentizace neumožní odposlech autentizačních informací a jejich následné zneužití (např. jejich podvržení) |  |
| Kryptooperace, které probíhají v zařízení koncového uživatele, nesmí být možné zneužít jinou aplikací třetí strany (souvisí s předchozím bodem) |  |
| Systém bezpečné autentizace bude podporovat i ověření standardizovanými AAA protokoly, např. TACACS+, Radius |  |

Nasazení procesů pro SOC

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| --- | --- |
| Nabízené řešení (projekt) splňuje všechny požadavky uvedené v příslušné kapitole v příloze č. 6 (kapitola 5) |  |

Náhrada internetových load balancerů

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného řešení |
| --- | --- |
| Výrobce komponent řešení |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Nasazení dvojice nezávislých HW zařízení ve funkci rozvažování zátěže příchozího internetového provozu (Internet loadbalancer), každé zařízení v jiné lokalitě |  |
| Podpora DNSSec protokolu |  |
| Datová propustnost alespoň 5 Gbps L4/L7 či více |  |
| Minimální propustnost L4 HTTP 1.0 požadavků: 550 K za sekundu |  |
| Minimální počet současných L4 spojení: 5M |  |
| Možnost připojení min. 8x 1GE 1000BaseTX |  |
| Možnost rozšíření o SFP/SFP+ moduly |  |
| Samostatné rozhraní pro management |  |
| Vestavěná ochrana proti DoS útokům |  |
| Podpora IPv6 |  |
| Zdvojené napájení |  |
| Možnost doprogramovat si filtrovaci pravidla pro aplikace |  |
| Možnost připojení k monitorovacích nástrojů třetích stran prostřednictvím otevřeného API |  |
| Možnost přidat vlastní funkce pomocí skriptování |  |
| Podpora Active-Active, Active-Passive módů |  |
| Povolení/zakázání ICMP pro VIP |  |
| Granulární logování / logování per aplikace |  |
| K dispozici jako autonomní box nebo ve formě šasi |  |
| Management: sériový port, GUI, příkazový řádek, iLO |  |
| Podpora filtrace paketů |  |
| Podpora SNMP (v1/v2c/v3) |  |

Vytvoření vnitřních řídicích dokumentů

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| --- | --- |
| Nabízené řešení (projekt) splňuje všechny požadavky uvedené v příslušné kapitole v příloze č. 6 (kapitola 5) |  |

SOC – SIEM a bezpečnostní Flow monitoring, vč. provozu služby na 2 roky

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného řešení |
| --- | --- |
| Výrobce komponent řešení |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Sběr datových statistik ve formátech NetFlow v5, v9, IPFIX a následné vyhodnocování |  |
| Sledování statistik u protokolů IPv4, IPv6, VLAN, MPLS Schopnost rozeznávání aplikací (např. pomocí NBAR2 či jiné) |  |
| Umístění sledovacích zařízení (sond) ve dvou různých lokalitách DC zadavatele |  |
| Sběr datových statistik v alespoň 6 kritických částech sítě v každé z lokalit DC zadavatele (z tzv. SPAN portů); možnost připojení pomocí GE (1000Base-TX) nebo 10GE (10Gbase-SR) |  |
| Kapacita řešení schopna zpracovat (sledovat) na každém ze sledovaných portů datový tok alespoň cca 0,5 M paketů/s |  |
| Schopnost systému rozeznávat anomálie v datovém provozu |  |
| SIEM nástroj schopný zpracovávat alespoň 5000 EPS |  |
| Napojení SIEM nástroje na nově nasazený systém sběru a vyhodnocování NetFlow statistik i na systém FW, antivirové ochrany, antispamové ochrany, systém IPS, antibot a antimalware systém a systém pro filtraci internetového provozu |  |
| Variabilita v možnostech napojení SIEM nástroje na různé další zdroje bezpečnostních informací, která umožní sběr a vyhodnocování dat ze systémů a aplikací nasazených v síti zadavatele (pro přehled o možných zdrojích těchto informací viz popis stávajícího stavu KSI zadavatele) |  |
| Služba (její technologické prostředky) musí být případně rozšiřitelná o risk management nástroj a jeho výstupy a možnost simulace napadení |  |
| Hlášení (reporty) z technologických prostředků služby by měly zohledňovat skutečnou relevanci událostí nejen dle signatur a pravidel, ale i dle skutečné topologie a prvků v síti, jejich důležitosti a skutečných zranitelností |  |
| Testování zranitelnosti a kontrola souladu konfigurací pro 20 webových aplikací a 100 síťových prvků/serverů. Vytváření reportů a jejich vyhodnocování je požadováno minimálně s periodou 1x kalendářní měsíc |  |
| Strojová inventarizace aktiv: | <prázdné> |
| Možnost vyhledání a seskupení nalezených aktiv pomocí IP adresy, doménového jména anebo jeho části, NETBIOS jména anebo jeho části, běžící služby (otevřeného portu TCP/UDP), operačního systému |  |
| Možnost přiřazení atributů skupinám identifikovaných aktiv s informacemi o vlastnících aktiv, jejich geografickém umístění, typu zařízení (web server, db server, desktop apod.) a hlavně tzv. business impact atribut, který umožní efektivněji vyhodnocovat dopady nalezených zranitelností |  |
| Skenování webových aplikací: | <prázdné> |
| Možnost reportů OWASP Top 10 a WASC Top 10 |  |
| Vyhnutí se přetížení testovaných aplikací pomocí možnosti nastavení intenzity skenování (alespoň 5 úrovní) |  |
| Možnost zúžení (zrychlení) testu pomocí možnosti definovat a hledat jen určité zranitelnosti |  |
| Další funkce | <prázdné> |
| Kontrola souladu konfigurací sledovaných serverů a síťových prvků s předefinovanými vzory (knihovna předefinovaných vzorů s možností definice vlastních vzorů a politik) |  |
| Integrace dodaných technologií do celkového SOC řešení – technologická i procesní integrace (návaznost projektu na další projekt tohoto výběrového řízení – „Nasazení procesů pro SOC“ – viz výše) |  |
| Služba (její technologické prostředky) musí být schopna: | <prázdné> |
| Budování dlouhodobých profilů chování zařízení na síti z hlediska poskytovaých a využívaných služeb, objemů provozu a komunikačních partnerů |  |
| Analýzy profilů chování a odhalování jejich změn (profily pro datové toky, klient/server, komunikační partnery, strukturu provozu, aktivity apod.) |  |
| Detekce anomálií v síti (změn u profilu chování, heterogenní komunikace, přenosů velkých objemů dat, nedostupnosti služeb, cizích zařízení v síti apod.) |  |
| Kontroly chyb na úrovni konfigurace (detekce IP adres bez reverzních DNS záznamů, špatné konfigurace automatických aktualizací, zpoždění na síti apod.) |  |

Systém pro detekci pokročilého malwaru (antibot, zero-day malware…)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného řešení |
| --- | --- |
| Výrobce komponent řešení |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Systém musí umožňovat kontrolu a ochranu kritických segmentů jak vnějších (Internet, DMZ), tak i vnitřních (např. segmenty v DC), návrh seznamu kontrolovaných segmentů a způsobu jejich kontroly bude předmětem souvisejícího projektu |  |
| Možnost integrace řešení do SIEM nástrojů v návaznosti na další řešené dílčí projekty |  |
| Záruka vysoké aktuálnosti a přesnosti signatur škodlivého kódu (přístup ke globální databázi bezpečnostních informací výrobce) a rychlosti reakce na nově objevené typy škodlivého kódu (update signatur a detekčních pravidel) |  |
| Režim práce, který nepřeruší probíhající datovou komunikaci v případě selhání jednotlivé komponenty |  |
| Řešení musí být navrženo tak, aby selhání jednotlivé komponenty neznamenalo celkové přerušení funkce antimalware a antibot ochrany v KSI zadavatele |  |
| Podpora dynamických detekčních mechanismů pracujících na více sofistikovaném principu než AV vzorky pro ochrany před útoky, které nejsou ještě pro AV nástroje známy |  |
| Globální korelace informací a vyhodnocení analýzy kódu pro maximální stupeň ochrany s minimalizací false-positive |  |
| Provádění antimalware a antibot funkcí na 2 HW zařízeních v každém ze dvou DC, každý pár v DC v redundatním režimu (je povoleno pro tuto funkci využít HW zařízení dodané v rámci dalších poptávaných projektů, pokud to tato zařízení umožňují) |  |
| Požadovaný počet a typ rozhraní: min. 2x 10Gbase-SR/zařízení |  |
| Aktivní ochrana před malwarem s detekcí známých nebo podezřelých malware nezávislá na aktuálních databázích AV dodavatelů |  |
| Ochrana před malwarem typu „zero day attack“, které nelze detekovat tradičními antiviry |  |
| Možnost dohledání malwaru – jeho přenosy v síti mezi stanicemi a mutace přímo v GUI centralizované konzoli |  |
| Ochrana proti aktivitě botnetů – reputace IP adres, DNS a URL záznamů |  |
| Blokování komunikace na IP adresy řídicích center botnetů. Detekce aktivit botnetů pomocí behaviorální analýzy |  |
| Prevence zero-day útoků na základě typu a obsahu komunikace |  |
| Možnost emulace nových variant malwaru v případě, že není známa antivirová/antimalware signatura |  |
| Emulace typů souborů, min: MS Office Powerpoint, Word, Excel, .pdf, .exe) |  |
| Antimalware a antibot funkce musí být spravovatelné z nabízeného centrálního monitorovacího a konfiguračního systému (centrální dohledové konzole) |  |
| Centrální dohledová konzole musí být schopna dohlížet a spravovat více zařízení s aktivovanou funkcí antimalware a antibot |  |

Systému pro pokročilou detekci průniků IDS /IPS

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného řešení |
| --- | --- |
| Výrobce komponent řešení |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Systém musí umožňovat kontrolu a ochranu kritických segmentů jak vnějších (Internet, DMZ), tak i vnitřních (např. segmenty v DC); návrh seznamu kontrolovaných segmentů a způsobu jejich kontroly bude předmětem souvisejícího projektu |  |
| Možnost integrace řešení do stávajících management systémů používaných u zadavatele a případně i (v návaznosti na další řešené projekty) možnost integrace do SIEM nástrojů |  |
| Záruka vysoké aktuálnosti a přesnosti IPS signatur (přístup ke globální databázi bezpečnostních informací výrobce) a rychlosti reakce na nově objevené typy útoků (update IPS signatur a detekčních pravidel) |  |
| Režim práce, který nepřeruší probíhající datovou komunikaci v případě selhání IPS komponenty |  |
| Řešení musí být navrženo tak, aby selhání jednotlivé komponenty neznamenalo celkové přerušení funkce IPS |  |
| Integrované korelace událostí s využitím globálních databází pro detekci kompromitovaných stanic a klasifikaci stupně jejich nebezpečnosti |  |
| Detekce prostředí a automatické přizpůsobení detekčních mechanismů pro minimalizaci false-positive událostí |  |
| Možnost rozšíření o aplikační firewall |  |
| Možnost importu Snort pravidel, s možností úprav a vytváření pravidel vlastních |  |
| Sdílení informací (uživatel, stanice, typ útoku apod.) se systémy řízení přístupu k síti |  |
| Navrhované řešení musí respektovat princip ochrany investic |  |
| Provádění IPS funkcí na 2 HW zařízeních v každém ze dvou DC, každý pár v DC v redundatním režimu (je povoleno pro tuto funkci využít HW zařízení dodané v rámci dalších poptávaných projektů, pokud to tato zařízení umožňují) |  |
| Požadovaný počet a typ rozhraní: min. 2x 10Gbase-SR/zařízení |  |
| Agregovaná propustnost IPS při plném zatížení se zapnutými inspekcemi alespoň 10 Gbps |  |
| Počet inspektovaných spojení v reálném čase alespoň 7M |  |
| Množství nově otvíraných spojení za sekundu, inspektovaných na IPS alespoň 170 k |  |
| Podpora etherchannel load balancingu |  |
| Podpora 802.1Q tagovaných rámců |  |
| Možnost instalace přídavných modulů rozhraní |  |
| Zařízení musí podporovat typy modulů pro případné rozšíření: 1000Base-T, 1000Base-SX, 10GBase-SR, 10Gbase-LR |  |
| Možnost vypnutí ochrany v případě přetížení hardwaru zdrojů (hrozba zahlcení systému) nad definovanou prahovou hodnotu |  |
| Možnost práce v L2 transparent módu |  |
| Inspekce pro IPv4 i IPv6 |  |
| IPS musí obsahovat filtry/signatury popisující exploity, zranitelnosti, krádeže identity, spyware, viry, průzkumné aktivity, ochranu síťové infrastruktury, IM aplikace, P2P sítě a nástroje na kontrolu toku multimédií |  |
| Podpora automatické aktualizace filtrů/signatur, geolokační databáze, databáze zranitelností a databáze systémů na internetu s poškozenou reputací |  |
| Možnost psaní zákaznických filtrů |  |
| IPS musí umět detekovat a blokovat útoky průzkumných aktivit |  |
| IPS musí podporovat adaptivní ochranu filtrů proti přetížení či DoS útoku na IPS |  |
| IPS musí umět detekovat a blokovat útoky na základě IP adresy, nebo DNS jména „known bad host“, jako je spyware, phishing nebo Botnet C&C |  |
| IPS musí umět detekovat a blokovat útoky na síťovou infrastrukturu firmy, jako jsou přepínače, routery, firewall, bezdrátové přepínače apod. Dále musí poskytovat i ochranu pro protokoly využívané v IP telefonii |  |
| Odkaz na CVE a dokumentaci ke známým bezpečnostním incidentům přímo z management konzole |  |
| Možnost vyhledávání typu signatury v centrální databázi dodavatele podle typu a závažnosti útoku |  |
| Podpora SNMPv3, privátní MIB, Syslog, SNMP Trap |  |
| IPS musí být spravovatelné z nabízeného centrálního monitorovacího a konfiguračního sytému (centrální dohledové konzole) |  |
| Centrální dohledová konzole musí být schopna dohlížet a spravovat více IPS senzorů |  |
| Centrální dohledová konzole musí být schopna poskytovat aktualizaci a distribuci filtrů/signatur automaticky, manuálně a podle časového harmonogramu |  |
| Centrální dohledová konzole musí být schopna udržovat a spravovat operační systém IPS dohledového systému i senzorů |  |
| Aktualizace lze na management platformu nahrát i ručně |  |
| Provedení aktualizací lze načasovat a provést automaticky |  |
| Trendy, historické přehledy a statistiky z pohledu aplikací, stanic, komunikace, bezpečnostních incidentů jsou graficky zobrazeny v GUI dohledové konzole |  |
| Přehledy a statistiky na dohledové konzoli lze efektivně filtrovat podle času, typů incidentů, aplikací, koncových stanic |  |
| Centrální dohledová konzole musí být schopna vytvářet reporty manuálně i podle časového harmonogramu |  |
| Centrální dohledová konzole musí být schopna exportovat reporty do formátů jako PDF, CSV apod. |  |
| Centrální dohledová konzole musí být schopna integrace s Microsoft AD pro vytváření bezpečnostních politik podle uživatele a skupiny uživatelů |  |
| Podpora korelace událostí na centralizované dohledové konzoli s definicí odpovídajících akcí, např. zaslání korelované události na SIEM, generování mailu, lokální události apod. |  |
| Podpora posílání událostí formou syslog, e-mail, SNMP na externí platformy |  |
| Předdefinované IPS politiky na zařízeních |  |

Zabezpečení dat na PC a mobilních zařízeních

Vypuštěno

NASAZENÍ SYSTÉMU OCHRANY DŮVĚRNOSTI DAT (DLP) + KLASIFIKACE DAT MPSV

Vypuštěno

Upgrade FW soustavy (interní)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného řešení |
| --- | --- |
| Výrobce komponent řešení |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Vzhledem k důležitosti interní FW soustavy musí být řešení postaveno jako robustní a vysoce dostupné přes dvě DC zadavatele |  |
| Předpokládaná je instalace dvou párů fyzických zařízení v HA režimu (cluster), každý pár v jiném DC |  |
| Každé z fyzických zařízení bude připojeno k okolní infrastruktuře min. 2x 10G (10GBase-SR) |  |
| Datová propustnost FW vyšší než 75 Gbps (měřeno dle RFC 3511 s 1518B UDP pakety) |  |
| Podpora virtualizace (provoz alespoň 10 virtuálních kontextů v HA režimu) |  |
| Analýza stávajícího nastavení FW soustav v DC zadavatele, optimalizace nastavení a přenos optimalizované konfigurace na novou HW platformu |  |
| Integrace nových zařízení do stávajícího management systému pro správu FW soustavy |  |
| Součástí projektu bude také sjednocení správy interní a externí FW soustavy a migrace virtuálního FW pro externí sítě (Govbone, CMS…) na externí FW soustavu |  |
| Navrhované řešení musí respektovat princip ochrany investic |  |
| FW Cluster | <prázdné> |
| Požadovaný počet a typ rozhraní: min. 2x 10Gbase-SR/zařízení, min. 8x1000Base-TX/zařízení |  |
| Možnost řízení politik na základě uživatelských skupin z Active Directory |  |
| Podpora software agenta na koncové stanice pro přesné získávání identit, min. pro systémy Windows a Mac |  |
| Možnost identifikace uživatelů na základě webového portálu – podpora ověření jméno/heslo (nedoménoví uživatelé) a SSO Kerberos (doménoví uživatelé) |  |
| Detekce a řízení síťových aplikací. Minimální počet rozpoznávaných aplikací: alespoň 3000 |  |
| Detekce a řízení síťových aplikací. Minimální počet aplikací/pluginů pro sociální sítě: alespoň 20000 |  |
| Případná možnost jednoduchého následného rozšíření platformy o další bezp. funkce: IPS |  |
| Případná možnost jednoduchého následného rozšíření platformy o další bezp. funkce: příchozí a odchozí HTTPS inspekce |  |
| Případná možnost jednoduchého následného rozšíření platformy o další bezp. funkce: emulace neznámých hrozeb malware |  |
| Případná možnost jednoduchého následného rozšíření platformy o další bezp. funkce: blokování botnetů |  |
| Podpora IPSec VPN tunelů |  |
| Počet nových spojení za vteřinu (CPS): minimálně 170 000 |  |
| Možnost rozšíření o 4x 1Gb SFP rozhraní |  |
| Možnost rozšíření o 2x 10Gb SFP+ rozhraní |  |
| Počet současných spojení: min. 7 000 000 |  |
| Vysoce dostupné řešení bezpečnostních bran s možností režimu active-standby a active-active |  |
| Stavová synchronizace TCP, UDP a NAT spojení |  |
| Out of band management |  |
| Konfigurace bezpečnostní politiky prostřednictvím GUI rozhraní Vzdálené připojení pomocí protokolů SSH a HTTPS |  |
| Podpora debuggování problémových scénářů na úrovni L2 – L7 |  |
| Možnost nasazení pravidelného automatického zálohování konfigurace (na základě časového rozvrhu), s možností automatického nahrání na vzdálený SCP server |  |
| Bezpečnostní logy ukládány na fyzicky oddělenou management platformu |  |
| Virtuální FW | <prázdné> |
| Podpora automatického vytváření statických (1-1) i dynamických (1-N) NAT pravidel pro jednotlivé management objekty |  |
| Kontrola síťových protokolů na aplikační vrstvě, včetně dynamického otevíraní portů pro specifické síťové protokoly (např. DCE-RPC, FTP, SIP, H.323, MGCP) |  |
| Kontrola síťových protokolů na aplikační vrstvě v případě využívání nestandardních portů |  |
| Řízení přístupu MS DCE-RPC na základě UUID |  |
| Každá virtuální firewall instance musí implementovat: vlastní bezpečnostní politiku, stavové, routovací a ARP tabulky, síťové nebo virtuální rozhraní. Řízení hardwarových zdrojů pro jednotlivé virtuální firewall instance (CPU, paměť) |  |
| Dynamické řízení hardwarových zdrojů pomocí nastavení priorit pro jednotlivé virtuální firewall instance. |  |
| Monitoring využívaných zdrojů pro jednotlivé virtuální firewall instance (počet spojení, využívání CPU, paměť) |  |
| Vytváření dedikovaných virtuálních instancí zabezpečujících přepínání a směrování paketů mezi virtuálními firewally, a mezi virtuálními firewally a externími segmenty |  |
| Přímá propagace veřejných IP adres virtuálních firewall instancí ze stejného síťového rozsahu, bez nutnosti NATovaní (virtuální L2 propoj v rámci virtualizační platformy) |  |
| Podporované režimy virtuálních firewall instancí – L3 routovací a L2 transparentní režim |  |
| Load balancing virtuálních firewall instancí mezi fyzické členy clusteru firewall platformy |  |
| Je-li potřeba, počet dodávaných licencí pro dedikované virtuální prvky zabezpečující přepínání a směrování (L2, L3) – nad rámec licencí pro virtuální firewall instance, min. 5 ks |  |
| Management FW | <prázdné> |
| Jednotný management pro všechny bezpečnostní aplikace s možností definice administrátorských rolí |  |
| Centrální jednotná správa politik z grafické aplikace |  |
| Funkcionalita korelace logů, analýzy a správy bezpečnostních událostí s předefinovanými pohledy/dotazy |  |
| Definice bezpečnostních pravidel na základě identity uživatele nebo jeho uživatelské skupiny z AD |  |
| Možnost vytváření uživatelsky definovatelných reportů (na základě log záznamů a bezpečnostních událostí) |  |
| Funkce centrálního logování s dostupností logů a událostí: min. 60 dnů zpět |  |
| Management musí být fyzicky oddělen od firewall platformy – na samostatném hardwaru nebo jako softwarová licence na virtuálním serveru |  |
| Podpora tvorby revizí jednotlivých verzí bezpečnostní politiky |  |
| Podpora vyhledávání v pravidlech, vyhledávání textových výrazů/objektů/IP adres nebo prohledávaní všech objektů |  |
| Management musí být schopen dohledat pro každý objekt jeho výskyt v aktivních i neaktivních pravidlech nebo v jiných objektech (např. ve skupinách) |  |
| Možnost segmentace politik do samostatných logických oddílů |  |
| Hit count statistiky pro jednotlivá pravidla za účelem optimalizace bezpečnostní politiky |  |
| Integrovaný monitoring musí poskytovat grafické rozhraní pro sledování parametrů v reálném čase (využití paměti, CPU, počet navázaných spojení, počet nově otevřených spojení za sekundu, propustnost, atd.) |  |
| Centrální ukládání logů z firewall platforem |  |
| Práce s bezpečnostními logy, a to zejména filtrace a prohledávaní logů, export do souboru, definování vlastních permanentních filtrů |  |
| Podpora pravidelného automatického zálohování konfigurace (na základě časového rozvrhu), s možností nahrání zálohy na vzdálený SCP server |  |
| Minimální podporovaná velikost diskové kapacity pro dlouhodobé ukládaní log záznamů (je-li disková kapacita omezena licencí, licence pro požadovanou velikost musí být součástí nabídky) = min. 16 TB |  |

Nasazení Aplikační FW soustavy

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného řešení |
| --- | --- |
| Výrobce komponent řešení |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Nasazení čtveřice nezávislých HW zařízení ve funkci webového aplikačního HW, každý pár v jiné lokalitě DC |  |
| Podpora IPv6 |  |
| Možnost připojení min. 8x 10/100/1000BaseTX |  |
| Možnost rozšíření o SFP+ moduly |  |
| Nezávislé rozhraní pro management |  |
| Datová propustnost zařízení alespoň 10 Gbps či více na L4/L7 |  |
| Minimální propustnost L4 HTTP požadavků: 1,25 M za sekundu |  |
| Minimální počet současných L4 spojení: 10 M |  |
| SSL akcelerace v HW |  |
| Počet SSL transakcí za sekundu min. 4500 (při použití 2K klíče) |  |
| Počet současných SSL transakcí min. 850 000 |  |
| Integrace s nástrojem na detekci zranitelností webových aplikací (samostatný projekt) |  |
| Detekce a blokování širokého spektra útoků na aplikační vrstvě, minimálně podle OWASP top10 |  |
| Zdvojené napájení |  |
| Možnost doprogramovat si filtrovací pravidla pro aplikace |  |
| Ochrana AJAX a JSON aplikací |  |
| Ochrana proti OWASP Top 10 útokům |  |
| Ochrana proti L7 DDoS útokům, web scrapingu a útokům pomocí hrubé síly (brute force) |  |
| Podpora Captcha metody – automatické odlišení skutečných uživatelů od robotů |  |
| Integrovaný XML firewall |  |
| Podpora maskování/odstranění citlivých informací – čísla kreditních karet, číslo pojištění… |  |
| Automatické nahrávání a aplikování nových signatur |  |
| Podpora pozitivního a negativního bezpečnostního modelu (dle OWASP) |  |
| Blokování útočníků na základě geolokace (až na úroveň regionů) |  |
| Podpora ICAP pro antivirovou kontrolu – pro SOAP a SMTP |  |
| Ochrana SMTP a FTP na alikační úrovni |  |
| Podpora SSL (šifrování a dešifrování) |  |
| Podpora standardů PCI DSS, HIPAA, Basel II a SOX |  |
| Podpora různých typů reportů – PCI, geolokační reporty |  |
| Integrované bezpečnostní politiky pro Microsoft Outlook Web Access, Lotus Domino Mail Server, Oracle E-Business Financials a Microsoft SharePoint |  |
| Podpora application visibility a reportingu – monitorování URI |  |
| Možnost importu zranitelnosti aplikací z alespoň některých z následujících skenerů: Cenzic Hailstorm WhiteHat Sentinel IBM Rational AppScan QualysGuard Web Application Scanning |  |
| Podpora aplikačního firewallu ve virtuálních kontextech |  |
| Podpora REST API |  |
| Autentikace klientů přes LDAP/Radius |  |
| Rozšířená podpora CSHUI – detekce aktivity klávesnice a myši, detekce změn URL od klienta za krátkou dobu |  |
| Možnost aktivovat L4-7 LoadBalancing, ICSA certifikovaný webový a síťový firewall, SSL VPN na jedné platformě HW |  |
| Možnost připojení monitorovacích nástrojů třetích stran prostřednictvím otevřeného API |  |
| Možnost přidat vlastní funkce pomocí skriptování |  |
| Podpora Active-Active, Active-Passive módů |  |
| Podpora ISAP |  |
| Povolení/zakázání ICMP pro VIP |  |
| Podpora pro TLS 1.2 |  |
| Podpora SSL Forward proxy |  |
| Granulární logování / logování per aplikace |  |
| K dispozici jako autonomní box, nebo ve formě šasi |  |
| Management: sériový port, GUI, příkazový řádek, iLO |  |
| Podpora filtrace paketů |  |
| Podpora ToS, QoS (marking/preservation/mimic) |  |
| Plná podpora IPv6, IPv4/IPv6 gateway |  |
| Podpora SSL certifikátů podepsaných SHA-2 algoritmem |  |
| Podpora práce s 4096bit klíči |  |
| Podpora SNMP (v1/v2c/v3) |  |

Filtrování internetového provozu

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného řešení |
| --- | --- |
| Výrobce komponent řešení |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Standardní uživatelé: nasazení čtveřice nezávislých HW zařízení ve funkci HTTP/HTTPS proxy ve dvou lokalitách DC, každý pár pracující v redundantním režimu |  |
| Uživatelé VPN JobKlub a Kiosek: využití dvojice nezávislých HW zařízení ve funkci HTTP/HTTPS proxy v jedné lokalitě DC, pár pracující v redundantním režimu |  |
| Připojení každého zařízení ke stávající infrastruktuře min. 2x 1GE (preferováno 1000Base-TX připojení) s možností práce v LACP módu |  |
| Webový filtr orientovaný na webové stránky navštěvované uživateli v ČR |  |
| Funkce HTTP/HTTPS proxy pro min. 14 500 uživatelů (proxy pro standardní uživatele) a pro min. 500 uživatelů (proxy pro uživatele speciálních VPN JobKlub a Kiosek) |  |
| Podpora inspekce HTTPS provozu |  |
| Antivirová ochrana aplikovaná na kontrolovaný provoz (licence na dobu alespoň 3 let) |  |
| Navrhované řešení musí respektovat princip ochrany investic |  |
| Podpora široké škály autentizačních mechanismů (Active Directory, LDAP, RADIUS nebo s vlastní, již existující autentizační infrastrukturou) |  |
| Pravidla vázaná na konkrétního uživatele nebo skupinu uživatelů pro stanovení různých politik pro různé pracovní týmy |  |
| Podpora single-sign-on politiky pro uživatele nebo jeho pracovní pozici nezávisle na počítači, ze kterého pracuje |  |
| Volitelný modul antivirové kontroly (podpora více AV produktů třetích stran) |  |
| Antivirová ochrana kontrola HTTP, HTTPS, FTP, FTPS |  |
| Kontrola komprimovaných souborů |  |
| Kontrola stahovaných souborů |  |
| Filtrace stahovaných souborů dle: velikosti a/nebo přípony souboru |  |
| Ověřování přípony souboru (true-type file detection) |  |
| Možnost detailně a jednoduše analyzovat databáze záznamů o činnosti jednotlivých zaměstnanců nebo týmů |  |
| Možnost reportingu navštívených webových stránek s informací, zda byl přístup blokován nebo povolen |  |
| Více jak 60 kategorií v základu, možnost používat logické operátory mezi nimi a tími přesněji nastavit obsah, který je pro uživatele povolen nebo zakázán |  |
| Možnost samostatné kategorie pro www šířící malware |  |
| Možnost vlastní specifikace kategorií |  |
| Možnost zařazení www do více kategorií |  |
| Možnost kategorizace podle URL, ne podle celé domény či části domény |  |
| Podpora white-list a black-list pro přesnejší doladění obsahu pro dané uživatele |  |
| Možnost snadného propojení s proxy serverem (např. Squid) anebo funkce proxy serveru |  |
| Možnost zpřístupnění požadovaného webu v monitorovaném režimu a/nebo na pouze omezenou dobu |  |
| Možnost filtrace P2P sítí |  |
| Možnost automatické i manuální aktualizace |  |
| Centrální vzdálená správa zařízení pro filtraci |  |
| Logování událostí v jednom místě |  |
| Minimální požadavky na AV kontrolu: min. počet kontrolovaných souborů za sekundu: 750; min. datový tok procházející pře AV: 200Mbit/s; AV splňuje tyto uvedené minimální výkonové parametry pro různé mixy typů kontrolovaných souborů (tj. ne jen pro jeden optimálně vybraný) |  |

Ochrana proti DDOS útokům

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného řešení |
| --- | --- |
| Výrobce komponent řešení |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Ochrana dvou nezávislých datových přípojek do internetu (každá v jiné lokalitě DC) |  |
| Předpokládaná instalace samostatných HW zařízení pro DoS/DDoS ochranu |  |
| Ochrana před DoS/DDoS útoky na principu zneužití šířky přenosového pásma (flooding) |  |
| Ochrana před DoS/DDoS útoky na principu zneužití zdrojů serverů (application DoS: HTTP, SIP, TCP SYN flood atd.) |  |
| Režim práce zařízení: L2 transparent |  |
| Možnost připojení min. 4x 1000BaseTX a 2x slot pro 1Gbps SFP moduly |  |
| Nezávislé rozhraní pro management 10/100/1000BaseTX |  |
| Možnost režimu interního fail-open/fail-close pro 1000BaseTX rozhraní |  |
| Datová propustnost alespoň 2 Gbps či více |  |
| Podpora IPv6 a ochrana proti DoS/DDoS útokům vedeným i pomocí IPv6 |  |
| Zdvojené napájení |  |
| Podpora režimu práce v tzv. clusteru |  |
| Plná integrace se stávajícím managementem |  |
| Navrhované řešení musí respektovat princip ochrany investic |  |
| Síťová podpora | <prázdné> |
| VLAN (802.1Q) |  |
| Podpora MPLS RD |  |
| Podpora enkapsulace (pro bezpečnostní inspekci) VLAN, MPLS, L2TP, GRE, GTP, IP-in-IP |  |
| Plně transparetní na bezpečnostních portech |  |
| Podpora Jumbo rámců |  |
| Metody ochrany – přehled | <prázdné> |
| Behaviorální analýza provozu (NBA – network behavioral analysis) |  |
| Systém prevence průniku (IPS – Intrusion Prevention system) |  |
| Ochrana před útoky na odepření služby (útoky typu flood – SYN, ICMP, TCP, UDP atd.) |  |
| Blokování na základě seznamu IP (ACL – Access Control List) |  |
| Možnost zvolit mezi pouze „monitorováním“ a „monitorováním a blokováním“ |  |
| Maximální přesnost detekce (eliminace falešných detekcí) pomocí dotazovacího mechanismu (challenge). Podezřelému zdroji je poslán dotaz (TCP paket, HTTP redirecticon, JAVA script) a vyhodnotí se jeho reakce |  |
| Behaviorální analýza provozu (NBA – Network Behavioral Analysis) | <prázdné> |
| Rozpoznávání a blokování zneužití legálních aplikací (L7 floody, např. HTTP GET Flood) |  |
| Rozpoznávání a blokování horizontálního i vertikálního skenování |  |
| Rozpoznávání a blokování typu „brute force“ |  |
| Rozpoznávání a blokování neznámých útoků (zero-day attacks) |  |
| Rozpoznávání a blokování šíření malwaru |  |
| Průběžné sledování útoků a automatická úprava dynamicky generovaných řetězců při změně útoku |  |
| Analýza a učení se chování pro síť, HTTP servery, DNS servery, aplikační servery |  |
| Ochrana před útoky na odepření služby (DoS a DDoS) | <prázdné> |
| Rozpoznávání a blokování ICMP flood |  |
| Rozpoznávání a blokování IGPM flood |  |
| Rozpoznávání a blokování TCP SYN, SYN ACK, FIN, RESET, fragment flood |  |
| Rozpoznávání a blokování TCP paketů, které nepatří k navázanému spojení (TCP Out of state flood) |  |
| Podpora SYN-cookies mechanismu |  |
| Anomalie protokolů a provozu | <prázdné> |
| Rozpoznávání a blokování podle předdefinovaných řetězců (signatur) |  |
| Rozpoznávání a blokování na základě protokolových anomálií |  |
| Rozpoznávání a blokování na základě anomálií provozu (rate based) |  |
| Možnost definovat vlastní řetězce (signatury) pro rozpoznávání a blokování |  |
| Způsob nasazení | <prázdné> |
| V cestě (inline) |  |
| TAP, SPAN porty jen pro monitoring |  |
| Mimo cestu (Out of path) |  |
| Možnost zvolit mezi pouze „monitorováním“ a „monitorováním a blokováním“ |  |
| Možnost definovat různá pravidla pro různé části sítě i různé uživatele |  |
| Hardware | <prázdné> |
| Minimálně 4x 1Gbps rozhraní |  |
| Minimálně 2x 1Gbps SFP rozhraní |  |
| Dedikovaný ethernet management port |  |
| Sériový port (RS-232) |  |
| Propustnost zařízení při DDoS útoku, min. 2 Gbps |  |
| Počet současně navázaných spojení, min. 2 mil |  |
| Možnost licenčního navýšení výkonu propustnosti na 3 Gbps |  |
| Latence, max. 60 microseconds |  |
| Napájení systému – AC |  |
| Možnost použití DC napájení |  |
| Redundantní napájení |  |
| Obnova systému ze záložního média |  |
| Možnost nasazení páru zařízení (aktivní – záložní) |  |
| Ochrana před přetížením |  |

Zabezpečení fyzického přístupu do počítačové sítě

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní Uchazeč dle nabízeného řešení |
| --- | --- |
| Výrobce komponent řešení |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| Zavedení mechanismu pro identifikaci, autentizaci a autorizaci počítačů a uživatelů při přístupu ke KSI zadavatele prostřednictvím přístupových přepínačů (instalovaná báze je uvedena v popisu současného stavu v příloze č. 10) |  |
| Zajištění autentizované konektivity u neinteraktivních zařízení (tiskárny, IP kamery apod.) připojených do KSI zadavatele prostřednictvím přístupových přepínačů |  |
| Vazba řešení na stávající zdroje (databáze) informací o uživatelích a jejich právech (viz popis stávajícího stavu) |  |
| Zajištění monitoringu všech úspěšných/neúspěšných pokusů o konektivitu do KSI zadavatele a efektivní řešení pro centrální management prostředí |  |
| Pokročilý reporting v reálném čase – kdo, jakým zařízením, kdy a kam přistupuje / přistupoval do sítě |  |
| Redundance navrženého řešení: řešení dimenzováno na počet obsluhovaných koncových stanic min. 15 000 |  |
| Škálovatelnost celého řešení z hlediska dalšího zvyšování redundance i z hlediska počtu obsluhovaných koncových zařízení |  |
| Možnost nasazení pokročilejších technologií jako např. profiling zařízení (analýza a klasifikace zařízení podle různých atributů, např. podle výrobce, modelu, OS apod.) |  |
| Možnost tzv. bezpečnostního auditu zařízení (tzv. posture assessment) a reakce na jednotlivé hrozby – kontrola zdravotního stavu zařízení |  |
| Možnost upozornění uživatele nebo izolace nevyhovujícího zařízení (tzv. assisted remediation) z hlediska bezpečnostního auditu – možnost dočasného umístnění zařízení do karantény a jeho asistovaná náprava do akceptovatelného stavu |  |
| Možnost zřizování a poskytování dočasného přístupu pro hosty – samoregistrace hostů nebo sponzorský schvalovací přístup |  |
| Možnost integrace se systémy detekce útoků (pokud je detekována kompromitovaná stanice v síti, bude možné ji automaticky eliminovat na přístupové vrstvě) |  |
| Možnost sdílení informací (uživatel, stanice, „compliance” apod.) se systémy detekce útoků a malware |  |
| Navrhované řešení musí respektovat princip ochrany investic |  |
| Obecná charakteristika ověřovacího řešení | <prázdné> |
| Centralizovaný systém pro ověřování uživatelů, klasifikaci zařízení, řízení přístupu k síti a guest přístup definující pravidla přístupu k síti v závislosti na kontextu připojení (uživatel, typ zařízení, stav zařízení, místo připojení apod.) |  |
| Ve spolupráci s aktivními prvky (LAN přepínači, bezdrátovými AP nebo řídicími moduly, VPN branami) poskytuje ochranu před neoprávněným přístupem k pevné LAN síti, bezdrátové wifi síti (metodou 802.1x) a pro VPN přístup |  |
| Poskytuje AAA funkce (viz níže) |  |
| Podporuje klasifikaci připojených zařízení a řízení přístupu na základě této klasifikace (Network Admission Control) |  |
| Podporuje centralizované nebo distribuované nasazení pro vysokou odolnost a rozšiřování kapacity |  |
| Umožňuje snadné zálohování, rychlou a úplnou obnovu konfigurace |  |
| Je dostupné ve formě Appliance (hardware i software podporovaný jedním výrobcem) |  |
| Je dostupné ve formě virtuálního stroje na platformách ESX nebo ESXi |  |
| AAA funkce (ověřování, autorizace a záznamy o průběhu připojování uživatelů a zařízení k síti) | <prázdné> |
| Podporované protokoly | <prázdné> |
| RADIUS pro autentizaci, autorizaci, zaznamenávání |  |
| Proxy funkce pro externí RADIUS |  |
| PAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, EAP – MD5, Protected EAP (PEAP), EAP-TLS, PEAP-TLS, EAP-FAST |  |
| Podporované databáze uživatelů (s možností definovat pořadí průchodu) | <prázdné> |
| Interní (pro uživatele i koncová zařízení) |  |
| Active Directory |  |
| LDAP (RFC 2251) |  |
| RADIUS Token indentity source (RFC 2865) |  |
| RSA RADIUS token server |  |
| Certificate authentication profile |  |
| Ověřování uživatelů a zařízení | <prázdné> |
| Ověření uživatelů heslem nebo certifikátem |  |
| Ověření MAC adresou připojovaného zařízení |  |
| Rozpoznávání typu koncových zařízení a jejich stavu | <prázdné> |
| Automatické rozpoznávání a klasifikace připojených zařízení (PC, telefonů, tabletů, mobilních telefonů apod.) ve spolupráci se síťovou infrastrukturou |  |
| Předdefinované profily pro běžná mobilní zařízení (zařízení s OS Android, SymbianOS, Apple, Blackberry, HTC) |  |
| Ověření stavu koncových zařízení pomocí softwarovéha agenta nebo web agenta na koncovém zařízení Systém musí rozpoznat: • instalovaný operační systém (Windows 7, Microsoft Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home, Windows XP (Professional, Home, Media Center Edition, Tablet PC), Windows 2000, Windows 98, Windows SE, and Windows ME; Mac OS X v10.5.x, v10.6.x) • opravy instalované v operačním systému • verze instalovaných programů • hodnoty položek v registry databázi systémů Windows • stav aplikací, zejména antivirů |  |
| Autorizace: pružný systém pro definici pravidel pro přístup k síti | <prázdné> |
| Řízení přístupu k síti pomocí filtrů nebo přiřazením do VLAN sítě podle: • uživatele (role, skupiny) • stavu a typu koncového zařízení (viz výše) • místa připojení • historie připojení |  |
| Omezení přístupu k síti pomocí filtrů aplikovaných na vstupu do sítě |  |
| Omezení přístupu k síti pomocí filtrů aplikovaných na výstupu ze sítě |  |
| Podpora Change of Authorization (CoA, RFC 3576) |  |
| Řízení přístupu i možným zapojením do trasy komunikace autorizovaných zařízení |  |
| Podpora přidělení značek prvkům přístupové infrastruktury podle klientské identity/skupiny, pro škálovatelné filtrování přístupů |  |
| Možnost jednoduše identifikovat/označit přenášená data uživatele (rámce) v chráněné oblasti |  |
| Řízení autentizace a založení důvěryhodné infrastruktury mezi jednotlivými prvky sítě, pro bezpečný a šifrovaný transport dat |  |
| Spolupráce na uvedení stanic do požadovaného stavu (informací, odkazem, spuštěním programu, aktualizací antiviru, aktualizací OS, stažením souboru) |  |
| Accounting | <prázdné> |
| Zaznamenávání aktivity uživatelů a zařízení připojených k síti |  |
| Dotazovací systém, korelace záznamů, centralizované výkazy |  |
| Systém pro sledování výstrah (úspěšná/neúspěšná přihlašování, neaktivita, stav systému AAA, dostupnost externích databází, aktivita filtrů) |  |
| Funkce GUEST serveru | <prázdné> |
| Vytváření casově omezených oprávnění pro přístup k síti nebo do internetu pro hosty, externí spolupracovníky apod. ve fixních LAN i ve WiFi |  |
| Oprávnění přidělovaná správcem přístupu přes portál pro snadné vytváření dočasných účtů |  |
| Samoobslužný portál pro uživatele |  |
| Ověření přes HTTP a HTTPS |  |
| Podpora BYOD | <prázdné> |
| Onboarding (registrace, provisioning, nastavení klientských zařízení) |  |
| Onboarding/provisioning proces formou samoobsluhy |  |
| Specifické politiky pro BYOD zařízení |  |
| Možnost nastavení limitu BYOD zařízení pro jednoho uživatele |  |
| Podpora MDM | <prázdné> |
| Podpora workflow pro registrace do MDM |  |
| Podpora výměny informací z MDM platformy a využití v politikách (např. pokud je zařízení „compliant“) |  |
| Ovládání MDM přímo z prostředků bezpečnostního managementu zařízení (zamykání, mazání apod.) |  |
| Uživatelská samoobsluha přes web portál (např. zamknutí přístupu pro ztracené zařízení) |  |
| Další vlastnosti |  |
| Aktivace šifrování MACSec (IEEE 802.1ae) pro připojená zařízení (pokud MACSec podporují) |  |
| Funkce pro správu ověřovacího systému | <prázdné> |
| Centralizovaná správa |  |
| Definice rolí administrátorů a úrovní přístupu k ověřovacímu systému |  |
| Zjednodušení správy vytvářeními skupin uživatelů, koncových a síťových zařízení |  |
| Grafické rozhraní pro definici pravidel přístupu k síti |  |
| Grafické rozhraní pro monitorování, definici výkazů, řešení problémů |  |
| Diagnostika problemů (systémová, údaje o chybách přihlašování, TCP dump, packet capture) |  |
| Zaznamenávání událostí na externí syslog server |  |
| Podpora SNMPv3 |  |
| NTP pro synchronizaci času |  |
| SMTP pro zasílání zpráv a výstrah přes e-mail |  |

NASAZENÍ MOBILE DEVICE MANAGEMENT (MDM)

Vypuštěno

BEZPEČNOSTNÍ STANDARDY SI

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní Uchazeč) ANO/NE |
| --- | --- |
| Nabízené řešení (projekt) splňuje všechny požadavky uvedené v příslušné kapitole v příloze č. 6 (kapitola 5) |  |

KONSOLIDACE AVO PRO STANICE A SERVERY

Vypuštěno