Příloha – „Specifikace předmětu plnění“

Katalogový list HW-PC

|  | TYP KL: | HW-PC |
| --- | --- | --- |
| Pracovní stanice |
| Parametry | Minimální požadované parametry | Nabízené parametry uchazečem |
| Parametry provedení | mini provedení - desktop jednoduchá modulární konstrukce s možností rychlého otevření skříně a rychlé výměny základních komponent bez použití nástrojů maximální velikost skříně (šířka, výška, hloubka) 20×4×20cm uzamykatelná skříň zavěšení skříně na monitor HW-MON (držák je součástí dodávky). |  |
| Parametry CPU | architektura 64 bit. podpora virtulizační technologie výkon dle Passmark CPU Mark min. 4800 maximální příkon procesoru 35W |  |
| Parametry RAM | velikost minimálně 8GB RAM type DDR 4 |  |
| Parametry disků | řadič disků Serial ATA III interní M.2 128 GB volná pozice 2,5“ pro případné rozšíření bez optické mechaniky |  |
| IO Porty | min. 4ks USB 2.0 s možností bootování min. 1ks USB 3.0 |  |
| Grafický subsystém | podpora DirectX adaptér integrovaný v procesoru nebo na základní desce, sdílená paměť digitální výstup DisplayPort nebo HDMI – kompatibilní s HW-MON, (kabel bude součástí dodávky) |  |
| Zvuk | integrovaná zvuková karta |  |
| Network | rychlost Ethernet 10/100/1000 podpora managementu podpora Wake on Lan podpora PXE |  |
| Ostatní | možnost vzdálené identifikace stanice podle sériového čísla uvedeného v BIOSu USB optická myš s kolečkem s jednobarevnou podložkou návod k obsluze a technický popis zařízení v českém jazyce kompatibilita s OS Windows 7 Profesional 32bit SP1 CZ, Windows 8.1 a Windows 10. OS Windows 10 Professional CZ OEM 64bit. |  |
| Záruka | pro jednotlivé objednávky Zadavatel požaduje nabídnout cenu včetně HW maintenance (podpory) v úrovni odstranění závady NBD (Next-business-day) on Site (v místě instalace) na dobu 4 let |  |
| Cena za kus v Kč bez DPH |  |

Katalogový list HW-MON

|  | TYP KL: | HW-MON |
| --- | --- | --- |
| Monitor |
| Parametry | Minimální požadované parametry | Nabízené parametry uchazečem |
| Požadovaná konfigurace | typ LCD - LED IPS uhlopříčka 24“, antireflexní min. rozlišení 1920x1080 kontrast min. 1000:1 jas min. 250cd/m2 odezva max. 8ms úhel vert./horiz. (při minimálním kontrastu 10:1) 170/175 vstupy min 1xDisplayPort, nebo HDMI (kompatibilní s HW-PC) zabudované reproduktory nebo přídavný panel s reproduktory standard TCO ergonometrická kritéria LCD ISO 13406-2 možnost výškového nastavení možnost nastavení sklonu USB hub |  |
| Ostatní | návod k obsluze a technický popis zařízení v českém jazyce |  |
| Záruka | pro jednotlivé objednávky Zadavatel požaduje nabídnout cenu včetně HW maintenance (podpory) v úrovni odstranění závady NBD (Next-business-day) on Site (v místě instalace) na dobu 4 let |  |
| Cena za kus v Kč bez DPH |  |

Pozn.: Všechny požadované konfigurace monitorů musí umožnovat uchycení pracovního desktopu (kl. HW-PC) na dodávaný monitor. Nesplnění této podmínky bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek.

Katalogový list HW-KL

|  | TYP KL: | HW-KL |
| --- | --- | --- |
| Klávesnice |
| Parametry | Minimální požadované parametry | Nabízené parametry uchazečem |
| Požadovaná konfigurace | USB 102 kláves česká s čtečkou karet Minimálně 100 tisíc cyklů vložení/vyjmutí karty Čtení a zápis mikroprocesorových karet dle ISO 7816-1,2,3,4,T=0 a T=1 Rychlost komunikačního protokolů TA1=17 (826 Kbps) Podpora karet standardu ISO 7816 třídy A,B, a Podpora PC/SC protokolu Podpora rozhraní CCID - Chip Card Interface Device 1.1 Podporované OS: verze MS Windows do verze Windows 10, Mac OS X, Linux Normy pro použití v EU, CE, ROHS, REACH |  |
| Ostatní | návod k obsluze a technický popis zařízení v českém jazyce |  |
| Záruka | pro jednotlivé objednávky Zadavatel požaduje nabídnout cenu včetně HW maintenance (podpory) v úrovni odstranění závady NBD (Next-business-day) on Site (v místě instalace) na dobu 4 let |  |
| Cena za kus v Kč bez DPH |  |

Katalogový list HW-MK

|  | TYP MK: | HW-MK |
| --- | --- | --- |
| Optická mechanika DVDRW |
| Parametry | Minimální požadované parametry | Nabízené parametry uchazečem |
| Požadovaná konfigurace | USB 2.0 DVD±R DL 6x, DVD±R 8x DVD+RW 8x DVD-RW 6x CD-R 24x CD-RW 24x |  |
| Ostatní | návod k obsluze a technický popis zařízení v českém jazyce |  |
| Záruka | pro jednotlivé objednávky Zadavatel požaduje nabídnout cenu včetně HW maintenance (podpory) v úrovni odstranění závady NBD (Next-business-day) on Site (v místě instalace) na dobu 4 let |  |
| Cena za kus v Kč bez DPH |  |