TECHNICKÁ ZPRÁVA

Úřad práce ČR

kontaktní pracoviště Blansko

Vodní 9, Blansko

OBSAH:

- Identifikační údaje

# Dispoziční řešení interiéru

# Konstrukční a materiálové řešení

# Seznam prvků a jejich popis

# Soupis prací

- Identifikační údaje

Identifikační údaje zadavatele

Česká republika – Úřad práce České republiky,

Dobrovského 1278/25, 170 00  Praha 7

IČO: 72496991

Kontaktní osoby: Ing. Petr Kilián tel.: 736 207 552, Ing. Zlatka Měřínská tel.: 724 731 705

Popis záměru

Vybudování stavebnicových modulových bezpečnostních přepážek v kancelářích Úřadu práce ČR sestavených ze samostatných jednotlivých níže popsaných kusů – modulů.

# Dispoziční řešení

Návrh dispozičního uspořádání nábytku a přepážek v kancelářích vychází z optimálního řešení prostoru tak, aby byl splněn bezpečnostní standard fyzické ochrany na pracovištích ÚP ČR. Bezpečnostní přepážky se na pracoviště instalují za účelem fyzické ochrany zaměstnanců Úřadu práce.

Bezpečnostní přepážky nesmí ohrožovat bezpečnost a zdraví zaměstnanců Úřadu práce na pracovištích a zároveň musí svým technickým řešením zabezpečovat jejich ochranu v případě agresivního jednání ze strany klientů a návštěvníků ÚP.

# Konstrukční a materiálové řešení

Základním konstrukčním materiálem přepážek, paravánů, spojovacích ramp a dveří je dřevotřísková deska LTD v tloušťce 18, 25 a 36 mm, která bude laminovaná dle typu výrobku v barvě bílé RAL 9010 a modré RAL 5002, s hranou ABS v barvě příslušné desky. Minimální síla ohranění hranou ABS je 2,5 mm. Uvedené barvy RAL jsou doporučené, po odsouhlasení zadavatelem je přípustné v případě potřeby barevné řešení modrá RAL 5005 (5010, 5017, 5019).

Na prosklené části bude použito čiré bezpečnostní sklo s bezpečnostním atestem třídy min. P2A, hrany v prostoru zabroušené, aby nedošlo k poranění osob.

Prosklená část přepážky bude vybavena 1x (v případě široké přepážky 2x) horizontální hliníkovou lamelovou žaluzií, barva světle šedá RAL 7047 s manuálním ovládáním řetízkem.

Dveře v přepážkách budou osazeny v dřevěné zárubni, křídlo bude plné nebo ze 2/3 prosklené bezpečnostním sklem, směr otevírání křídla bude v závislosti na možnostech daného prostoru.

Přepážky a dělicí paravány budou osazeny na nábytkové PH kluzáky.

Montáž jednotlivých prvků bude prováděna systémem neviditelných spojů (bez viditelných šroubů opatřených PH krytkami).

Kotvení jednotlivých prvků do podlah, stěn, k nábytku a k sobě navzájem bude provedeno pokud možno bez viditelných šroubů a spojovacích prvků, avšak tak, aby bylo dokonale funkční a s ohledem na případné možné vedení elektroinstalací nebo topení v podlahách a stěnách.

Konkrétní dezén laminátových desek, včetně hrany ABS, rovněž všechny úchyty, kování a řešení závěsů u dveří bude dodavatelem vyvzorkováno a před zahájením výroby zástupcem zadavatele odsouhlaseno.

4. Seznam prvků a jejich popis

1.1 PŘEPÁŽKA

Rozměr přepážky: výška 2050 mm, hloubka 300 mm, šířka – dle půdorysu místností a zaměření

BOKY přepážky: LTD tl. 25 mm modrá RAL 5002, HRANA ABS v barvě desky

PRACOVNÍ DESKA přepážky: LTD 36 mm bílá RAL 9010, HRANA ABS v barvě desky

ČELO přepážky: LTD tl. 18 mm modrá RAL 5002, na sokl nalepit hliníkový (nerezový) plech š. 200 mm

SKLO přepážky: bezpečnostní s atestem bezpečnostní třídy min. P2A, čiré, na celou šířku, horizontální překrytí o 50 mm ve výšce hlavy sedícího člověka - z důvodu akustiky

KOTVENÍ SKLA:

do boku i nahoře (do rampy) – nerezové úchyty s drážkami pro osazení skla včetně pružné vložky a s možností dotažení skla imbusovým klíčem

dole – stejné úchyty doplněné distančním profilem

ŽALUZIE přepážky: 1x (v případě široké přepážky a po dohodě se zadavatelem 2x) horizontální hliníková lamelová žaluzie, barva světle šedá RAL 7047, manuální ovládání – řetízek

KOTVENÍ: do podlahy, stěn a nábytku

2.1 VSTUPNÍ DVEŘE – PLNÉ

Zárubeň: LTD profil 100/36 mm bílá RAL 9010

Boky dveří: LTD tl. 25 mm, 300x2050 mm, modrá RAL 5002

Dveřní křídlo tl. 40 mm, bílá RAL 9010

Kování: koule/klika nerez mat, rozety nerez mat, závěsy skryté, zámek zadlabací, cylindrická vložka, vše dle výběru zadavatele. Do vložky FAB bude dodán klíč, který bude upraven na stávající jednotný společný klíč zaměstnanců a to v počtu počet zaměstnanců za přepážkami + 5 ks.

Směr otevírání: dle situace

Kotvení: do podlahy, stěn a nábytku

Tento prvek bude dodán dle výkresu dveří, který je však obecně zkreslen ve variantě 2/3 prosklení.

2.2 VSTUPNÍ DVEŘE – 2/3 PROSKLENÉ

Zárubeň: LTD profil 70/36 mm bílá RAL 9010

Boky dveří: LTD tl. 25 mm, 300x2050 mm, modrá RAL 5002

Dveřní křídlo tl. 40 mm, bílá RAL 9010

Prosklení: 2/3 plochy - bezpečnostní sklo čiré s atestem bezpečnostní třídy min. P2A zalištovat masivními dřevěnými lištami v barvě bílá RAL 9010

Kování: koule/klika nerez mat, rozety nerez mat, závěsy skryté, zámek, vložka FAB, vše dle výběru zadavatele. Do vložky bude dodán klíč, který bude upraven na stávající jednotný společný klíč zaměstnanců a to v počtu počet zaměstnanců za přepážkami + 5 ks.

Směr otevírání: dle situace

Kotvení: do podlahy, stěn a nábytku

Tento prvek bude dodán dle výkresu dveří.

3.1.1 ODDĚLUJÍCÍ PARAVÁN - VERTIKÁLNÍ BÍLÝ

Z LTD tl. 36 mm bílá RAL 9010, 2050 x dle půdorysu místností a zaměření

Hrana ABS v barvě desky

Kotvení: do podlahy, stěn a nábytku

3.1.2 ODDĚLUJÍCÍ PARAVÁN - VERTIKÁLNÍ MODRÝ

Z LTD tl. 36 mm modrá RAL 5002, 2050 x dle půdorysu místností a zaměření

Hrana ABS v barvě desky

Kotvení: do podlahy, stěn a nábytku

3.1.3 BOČNÍ PARAVÁN KLIENTSKÝ - VERTIKÁLNÍ BÍLÝ

Z LTD tl. 36 mm bílá RAL 9010, 2050 x 400 mm

Hrana ABS v barvě desky

Kotvení: do podlahy, stěn a nábytku

3.1.4 BOČNÍ PARAVÁN ZAMĚSTNANECKÝ - VERTIKÁLNÍ BÍLÝ

Z LTD tl. 36 mm bílá RAL 9010, 2050 x 800 mm

Hrana ABS v barvě desky

Kotvení: do podlahy, stěn a nábytku

3.1.5 BOČNÍ PARAVÁN ZAMĚSTNANECKÝ – HORIZONTÁLNÍ MODRÝ

Z LTD tl. 36 mm modrá RAL 5002, 2050 x 800 mm

Hrana ABS v barvě desky

Kotvení: do podlahy, stěn a nábytku

3.1.6 BOČNÍ PARAVÁN ZAMĚSTNANECKÝ - HORIZONTÁLNÍ BÍLÝ

Z LTD tl. 36 mm bílá RAL 9010, 2050 x 800 mm

Hrana ABS v barvě desky

Kotvení: do podlahy, stěn a nábytku

3.1.7 KRYCÍ SPOJOVACÍ RAMPA

Z LTD tl. 36 mm bílá RAL 9010, délka dle půdorysu místností - přes všechny prvky (horní spojovací kus!)

Hrana ABS v barvě desky

Kotvení: do stěn a nábytku

3.1.8. DOPLŇKOVÝ BOK

Z LTD tl. 25 mm bílá RAL 9010, 300x2050 mm

Hrana ABS v barvě desky

Kotvení: do podlahy, stěn a nábytku

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všechny výše popsané prvky jsou rozkresleny v dokumentu „VZOROVÝ ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH“. Šířky prvků jsou zde však uvedeny obecně. Šířka prvků je uvedena v půdorysech místností a také v kusovníku.

5. Soupis prací

Jednotlivé položky v sobě zahrnují doměření na místě stavby, zpracování dílenské dokumentace, přípravu výroby, vyhledání výrobků a materiálů na trhu, nákup materiálu, výrobu, montáž, dopravu a vyvzorkování materiálů a povrchových úprav před zahájením výroby. U sedacího nábytku a dalších prvků řešených nákupem je v položce zahrnuto i vyvzorkování a dodání vždy 1ks k odzkoušení investorem před schválením a potvrzením nákupu.

Veškeré sestavy mobiliáře je nutno před započetím práce na dílenské dokumentaci a na přípravě výroby doměřit dodavatelem na místě, podle skutečného stavu stavby a vnitřních rozměrů!

Před zahájením výroby a nákupů budou vzorky materiálů a povrchových úprav včetně židlí dodavatelem předloženy a klientem odsouhlaseny.

Součástí dodávky jsou veškeré činnosti dodavatele, montáže, poplatky za dopravu, úklid, uložení veškerých odpadů a všechny další položky, které je nutno provést a dodat v rámci vlastní realizace interiérů.