Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technická specifikace předmětu plnění

Množstevní a technická specifikace dodávaných blade serverů (čl. 2.1.1. této Smlouvy)

Specifikace množství dodávaných blade serverů - 22 kusů

Tabulka č. 1 – specifikace 4 ks blade serverů

| Specifikace technických požadavků: | Potvrďte „ANO“, že splňuje | Zde potvrďte jakým parametrem |
| --- | --- | --- |
| Provedení | do stávajících HP BladeSystem c7000 Enclosure |  |  |
| Každý server s následujícími vlastnostmi: |  |
| Procesor | x86 64bit multicore |  |  |
| Počet patic | 2 |  |  |
| Počet CPU | 2 |  |  |
| SPECint_rate 2006 Result | min. hodnota 1280 |  |  |
| SPECint_rate 2006 Base Line | min. hodnota 1230 |  |  |
| SPECfp_rate 2006 Result min. hodnota | min. hodnota 910 |  |  |
| SPECfp_rate 2006 Base Line | min. hodnota 880 |  |  |
| Lokální úložiště | interní min. 8 GB USB flash nebo SD pro instalaci hypervizoru |  |  |
| RAM - požadovaná kapacita | min. 384 GB DDR4, rozšiřitelná na 512 GB pouhým přidáním paměťových modulů |  |  |
| Síťový adapter | 1 x dual-port 20 Gb/s síťová karta s TCP/IP Offload Engine; dva samostatné fyzicky oddělené adaptéry, každý s možností rozdělení na úrovni HW až na 4 virtuální porty per fyzický port |  |  |
| Interní disk | min. 1 x SAS/SATA SSD 2,5“ 400 GB pro využití technologie Flash Read Cache |  |  |
|  | DWPD (disk write per day) ˃ = 3 |  |  |
|  | Random Reads IOPS > = 60.000 |  |  |
|  | Random Writes IOPS > = 40.000 |  |  |
| Vzdálená správa | pomocí LAN (grafická konzole i bez nainstalovaného OS, možnost vypnout napájení, reset systému, klávesnice, myš, https, monitorování stavu HW bez nainstalovaného OS) SW pro vzdálenou správu musí umožňovat: - centralizovanou vzdálenou správu HW a shromažďování informací o konfiguraci a stavu jednotlivých HW komponent serverů (včetně ukládání těchto informací do databáze k dalšímu využití), - detekci a zasílání zpráv (minimálně pomocí protokolu SNMP) o chybových stavech, - řízení přístupových práv k centrální části SW a k management nástrojům na serverech |  |  |
| Kompatibilita | hypervizory VMware vSphere a MS Hyper-V |  |  |

Tabulka č. 2 – specifikace 8 ks blade serverů

| Specifikace technických požadavků: | Potvrďte „ANO“, že splňuje | Zde potvrďte jakým parametrem |
| --- | --- | --- |
| Provedení | do stávajících HP BladeSystem c7000 Enclosure |  |  |
| Každý server s následujícími vlastnostmi: |  |
| Procesor | x86 64bit multicore |  |  |
| Počet patic | 2 |  |  |
| Počet CPU | 2 |  |  |
| SPECint_rate 2006 Result | min. hodnota 1280 |  |  |
| SPECint_rate 2006 Base Line | min. hodnota 1230 |  |  |
| SPECfp_rate 2006 Result min. hodnota | min. hodnota 910 |  |  |
| SPECfp_rate 2006 Base Line | min. hodnota 880 |  |  |
| Lokální úložiště | interní min. 8 GB USB flash nebo SD pro instalaci hypervizoru |  |  |
| RAM - požadovaná kapacita | min. 256 GB DDR4, rozšiřitelná na 512 GB pouhým přidáním paměťových modulů |  |  |
| Síťový adapter | 1 x dual-port 20 Gb/s síťová karta s TCP/IP Offload Engine; dva samostatné fyzicky oddělené adaptéry, každý s možností rozdělení na úrovni HW až na 4 virtuální porty per fyzický port |  |  |
| Interní disk | 2 x 300 GB 10k SAS HDD |  |  |
| Vzdálená správa | pomocí LAN (grafická konzole i bez nainstalovaného OS, možnost vypnout napájení, reset systému, klávesnice, myš, https, monitorování stavu HW bez nainstalovaného OS) SW pro vzdálenou správu musí umožňovat: - centralizovanou vzdálenou správu HW a shromažďování informací o konfiguraci a stavu jednotlivých HW komponent serverů (včetně ukládání těchto informací do databáze k dalšímu využití), - detekci a zasílání zpráv (minimálně pomocí protokolu SNMP) o chybových stavech, - řízení přístupových práv k centrální části SW a k management nástrojům na serverech |  |  |
| Kompatibilita | hypervizory VMware vSphere a MS Hyper-V |  |  |

Tabulka č. 3 – specifikace 10 ks blade serverů

| Specifikace technických požadavků: | Potvrďte „ANO“, že splňuje | Zde potvrďte jakým parametrem |
| --- | --- | --- |
| Provedení | do stávajících HP BladeSystem c7000 Enclosure |  |  |
| Každý server s následujícími vlastnostmi: |  |
| Procesor | x86 64bit multicore |  |  |
| Počet patic | 4 |  |  |
| Počet CPU | 4 |  |  |
| SPECint_rate 2006 Result | min. hodnota 1625 |  |  |
| SPECint_rate 2006 Base Line | min. hodnota 1545 |  |  |
| SPECfp_rate 2006 Result min. hodnota | min. hodnota 1335 |  |  |
| SPECfp_rate 2006 Base Line | min. hodnota 1305 |  |  |
| Lokální úložiště | interní min. 8 GB USB flash nebo SD pro instalaci hypervizoru |  |  |
| RAM - požadovaná kapacita | min. 1 TB DDR4, rozšiřitelná na 2 TB pouhým přidáním paměťových modulů |  |  |
| Síťový adapter | 2 x dual-port 20 Gb/s síťová karta s TCP/IP Offload Engine; dva samostatné fyzicky oddělené adaptéry, každý s možností rozdělení na úrovni HW až na 4 virtuální porty per fyzický port |  |  |
| Interní disk | min. 1 x SAS/SATA SSD 2,5“ 400 GB pro využití technologie Flash Read Cache |  |  |
|  | DWPD (disk write per day) ˃ = 3 |  |  |
|  | Random Reads IOPS > = 60.000 |  |  |
|  | Random Writes IOPS > = 40.000 |  |  |
| Vzdálená správa | pomocí LAN (grafická konzole i bez nainstalovaného OS, možnost vypnout napájení, reset systému, klávesnice, myš, https, monitorování stavu HW bez nainstalovaného OS) SW pro vzdálenou správu musí umožňovat: - centralizovanou vzdálenou správu HW a shromažďování informací o konfiguraci a stavu jednotlivých HW komponent serverů (včetně ukládání těchto informací do databáze k dalšímu využití), - detekci a zasílání zpráv (minimálně pomocí protokolu SNMP) o chybových stavech, - řízení přístupových práv k centrální části SW a k management nástrojům na serverech |  |  |
| Kompatibilita | hypervizory VMware vSphere a MS Hyper-V |  |  |